SPIS KODÓW USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC) VW/AUDI

KODY usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodów VAG i SAE (OBD-II)

Poniżej zostały wyszczególnione wszystkie usterki, możliwe do zarejestrowania przez komputery sterujące wg 5-cyfrowego kodu, które mogą zostać wydrukowane za pomocą testera VAG. Przed wymianą elementów/czujników składowych diagnozowanego systemu, sprawdzić zgodnie ze schematem elektrycznym przewody i instalację elektryczną oraz wtyki połączeniowe z tymi częściami, a także połączenia z punktami masy nadwozia/zasilania (akumulator).

Po każdej zakończonej naprawie, zawsze ponownie odczytać za pomocą testera VAG zawartość pamięci usterek, a następnie przeprowadzić jej kasowanie i ponownie odczytać – Powodzenia…

## Wykrycie niesprawności jest sygnalizowane widocznym dla kierowcy wskaźnikiem świetlnym określanym jako MIL (ang. Malfunction Indicator Light), lub MI (ang. Malfunction Indicator).
Zapalona lampka MIL oznacza wykrycie usterki. Kod usterki zapisany zostaje w pamięci sterownika, skąd może zostać odczytany przez zewnętrzny skaner diagnostyczny. Mruganie lampki MIL oznacza najwyższy stopień zagrożenia uszkodzenia katalizatora (wykrycie usterki przez monitor wypadania zapłonów). 
W zależności od producenta pojazdu lampka MIL przedstawiona może być innym piktogramem, na przykład:

## UWAGA! Po włączeniu zapłonu uruchamiana jest procedura testu lampki MIL. Polega ona na chwilowej jej aktywacji (kilka sekund). Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka MIL nie zaświeci się choćby na chwilę, oznaczać to może jej uszkodzenie (przepalona żaróweczka lub usterka elektryczna). Jeżeli natomiast lampka MIL nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zapali się podczas jego pracy oznacza to wykrycie usterki podzespołu pojazdu.

# Zasady włączania kontrolki MIL (Check Engine)

A=MIL zaistniały pierwszy raz

B=MIL zaistniały drugi raz

C=Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa

D=Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej

Tabele usterek: od kodu VAG 16395/SAE P0 lub P2

## Norma J2012 zakłada pięcioznakowy system kodowania zestawienie kodów uporządkowane jest według kodów SAE lub VAG.

- Ważna usterka układu E-Gas zostanie dodatkowo wskazana przez lampkę usterek elektronicznego systemu

sterowania moca silnika (EPC – lampka sygnalizacyjna) w zestawie wskaźników.

- Objaśnienia rodzajów usterek np. przerwa w ciągłości przewodów lub zwarcie z masą (–) zwarcie z plusem (+)

Jeżeli podzespoły zostaną określone jako wadliwe w pierwszej kolejności sprawdzić przewody i złącza wtykowe tych podzespołów, jak również przewody masy układu według schematu elektrycznego. Jeżeli nie zostanie stwierdzona żadna z wyżej wymienionych usterek, wymienić podzespół na nowy. Dotyczy to szczególnie usterek występujących sporadycznie (SP).

- Po usunięciu usterki skasować pamięć usterek, wytworzyć na nowo kod gotowości (Readinescode).

Objaśnienia kodów usterek DTC (VAG)

Przykładowo: 16497 – kod usterki. 1 P0113 – dodatkowe oznakowanie usterki. 1 035 – rodzaj usterki jako liczba. Czujnik G42 temperatury zasysanego powietrza – uszkodzony obwód elektryczny (ścieżka drukowana, przewód) lub miejsce usterki. Za duża wartość sygnału – rodzaj usterki jako tekst. Usterka występująca sporadycznie – usterka nie zawsze występująca, np. poluzowane złącze lub chwiejny (luźny) styk.

Objaśnienia kodów usterek DTC (SAE)

Rodzaj systemu 1 Pxxxx = kod usterki dla napędu

Kod – norma 1 P0xxx – kod usterki zdefiniowany według SAE z określonym tekstem usterki, 1 P1xxx – oferowany dodatkowo przez producenta kod usterki ważny dla spalin, 1 P2xxx – kod usterki zdefiniowany według SAE z określonym tekstem usterki dla samochodów od roku

modelowego 2000, 1 P3xxx – oferowany dodatkowo przez producenta kod usterki, ważny dla spalin, dotyczący samochodów odroku modelowego 2000.

Grupa systemów 1 Px1xx – pomiar paliwa i powietrza 1 Px2xx – pomiar paliwa i powietrza 1 Px3xx – układ zapłonowy 1 Px4xx – dodatkowa regulacja spalin 1 Px5xx – regulacja jałowego biegu i prędkości jazdy 1 Px6xx – komputer sterujący i sygnały wyjściowe 1 Px7xx – skrzynia biegów 1 Px8xx – skrzynia biegów 1 Px9xx – komputery sterujące, sygnały wejściowe i wyjściowe

Objaśnienia kodów usterek DTC (A/C)

Dodatkowa rubryka A/C to kody wyświetlane przez panele CLIMATRONIC w pojazdach z grupy VAG.

Za pomocą kombinacji klawiszy można wywołać kody błędów w celu szybkiej identyfikacji błędów.

Wydanie 08/04/2007  – Opracowanie aktualizacji – tłumaczenie - Marek vw-passat.pl

| DTC (VAG) | DTC (SAE) | DTC (A/C) | Opis usterki (numer komponentu) | MIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000 |  | 0000 | Nie rozpoznano żadnej usterki DTC - diagnoza własna została zakończona. |  |
| 00257 |  | 0101 | Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101) |  |
| 00258 | P0753 | 0102 | Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) |  |
| 00259 |  | 0103 | Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99) |  |
| 00260 | P0758 | 0104 | Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) |  |
| 00261 |  | 0105 | Zawór wejściowy ABS – tył (N103) |  |
| 00262 | P0763 | 0106 | Przełącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90) |  |
| 00263 |  | 0107 | Transmisja 0107 – usterka mechaniczna / hydrauliczna |  |
| 00264 | P0748 | 0108 | Przełącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91) |  |
| 00265 |  | 0109 | Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102) |  |
| 00266 | P0773 | 010A | Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92) |  |
| 00267 |  | 010B | Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100) |  |
| 00268 | P0748 | 010C | Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93) |  |
| 00269 |  | 010D | Zawór wyjściowy ABS – tył (N104) |  |
| 00270 | P1778 | 010E | Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94) |  |
| 00271 |  | 010F | Zobacz instrukcję serwisową VW/AUDI, grupa naprawcza 01 (testowanego auta) |  |
| 00273 |  | 0111 | Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133) |  |
| 00274 |  | 0112 | Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134) |  |
| 00275 |  | 0113 | Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135) |  |
| 00276 |  | 0114 | Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136) |  |
| 00277 |  | 0115 | Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137) |  |
| 00278 |  | 0116 | Zawór główny ABS – (N105) |  |
| 00279 |  | 0117 | Zawór zamka różnicowego 1 (N125) |  |
| 00280 |  | 0118 | Zawór zamka różnicowego 2 (N126) |  |
| 00281 |  | 0119 | Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68) |  |
| 00282 |  | 011A | Serwomotor pozycji przepustnicy – V60 |  |
| 00283 | P1711 | 011B | Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47 |  |
| 00284 |  | 011C | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód – N138 |  |
| 00285 | P1716 | 011D | Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45 |  |
| 00286 |  | 011E | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139 |  |
| 00287 | P1721 | 011F | Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie – G44 |  |
| 00289 |  | 0121 | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy tył – N140 |  |
| 00290 | P1726 | 0122 | Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46 |  |
| 00291 |  | 0123 | Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117) |  |
| 00292 |  | 0124 | Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego |  |
| 00293 | P0705 | 0125 | Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji – usterka (wyjście PRNDL) (F125) |  |
| 00294 |  | 0126 | Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174) |  |
| 00295 |  | 0127 | Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175) |  |
| 00296 | P1704 | 0128 | Przełącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8) |  |
| 00297 | P0715 | 0129 | Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny – usterka | A |
| 00297 | P0721 | 0129 | Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – głośny sygnał(G38) | A |
| 00297 | P0722 | 0129 | Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – brak sygnału |  |
| 00297 |  | 0129 | Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38) |  |
| 00298 |  | 012A | Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego – E121 |  |
| 00299 |  | 012B | Przełącznik transmisji – Przełącznik zakresu programu – krótkie spięcie – E122 |  |
| 00300 | P0712 | 012C | Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93) |  |
| 00300 | P0713 | 012C | Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93) |  |
| 00301 |  | 012D | Pompa strumienia powrotnego ABS (V39) |  |
| 00302 |  | 012E | Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106) |  |
| 00303 |  | 012F | Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91) |  |
| 00305 |  | 0131 | Sygnał wskaźnika zużycia paliwa |  |
| 00306 |  | 0132 | Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1 |  |
| 00307 |  | 0133 | Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2 |  |
| 00309 |  | 0135 | Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135) |  |
| 00310 |  | 0136 | Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20) |  |
| 00312 |  | 0138 | Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132) |  |
| 00313 |  | 0389 | Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał usterki |  |
| 00314 |  | 013A | EGR dwufazowego zaworu (N161) |  |
| 00447 |  | 01BF | Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2 |  |
| 00501 |  | 01F5 | Czujnik pozycji centralnej klapy silnika regulacji nawiewu – G92 |  |
| 00502 |  | 01F6 | Testigo luminoso del seguro immobiliser – K115 | B |
| 00503 |  | 01F7 | Activación de válvulas inyector/bomba | B |
| 00504 |  | 01F8 | Válvula para bomba/inyector cil. 1 -N240 | B |
| 00505 |  | 01F9 | Válvula para bomba/inyector cil. 2 -N241 | B |
| 00506 |  | 01FA | Válvula para bomba/inyector cil. 3 -N242 | B |
| 00507 |  | 01FB | Válvula para bomba/inyector cil. 4 -N243 | B |
| 00508 |  | 01FC | Válvula para bomba/inyector cil. 5 -N244 | B |
| 00509 |  | 01FD | Válvula para bomba/inyector cil. 6 -N245 | B |
| 00511 |  | 01FF | Palanca selectora-E313 | B |
| 00512 | P0341 | 0200 | Czujnik krzywki – sygnał błędu |  |
| 00512 |  | 0200 | Czujnik pozycji krzywki (Czujnik Halla) – nie istnieje na liście referencyjnej |  |
| 00513 | P0506 | 0201 | Czujnik obrotów silnika – G28 – jałowy RPM za niski | B |
| 00513 | P0507 | 0201 | Czujnik obrotów silnika – G28 – jałowy RPM za wysoki | B |
| 00513 |  | 0201 | Czujnik obrotów silnika – G28 – sprawdzić oczyścić czujnik lub wymienić |  |
| 00514 | P0336 | 0202 | Czujnik pozycji wału korbowego – sygnał usterkowy – G4 | A |
| 00514 |  | 0202 | Czujnik pozycji wału korbowego – G4 |  |
| 00515 | P0340 | 0203 | Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor | B |
| 00515 |  | 0203 | Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor | B |
| 00516 |  | 0204 | Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60 |  |
| 00517 |  | 0205 | Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty przełącznik – F81 |  |
| 00518 | P0121 | 0206 | Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00519 | P0106 | 0207 | Czujnik ciśnienia MAP – niezrozumiała wartość (czujnik ciśnienia w kolektorze TDI) | B |
| 00519 | P0107 | 0207 | Czujnik ciśnienia MAP – niskie napięcie – G71 | A |
| 00519 | P0108 | 0207 | Czujnik ciśnienia MAP – wysokie napięcie – G71 | A |
| 00520 |  | 0208 | Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70 |  |
| 00521 |  | 0209 | Potencjometr wyrównania paliwa – G74 |  |
| 00522 |  | 020A | Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik – G62 (G2 i G62 to jeden czujnik) |  |
| 00523 | P0112 | 020B | Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód niski – G42 | A |
| 00523 | P0113 | 020B | Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42 | A |
| 00524 |  | 020C | Czujnik stuku 1 – G61 |  |
| 00525 | P0131 | 020D | O2 czujnik – niskie napięcie – G39 | B |
| 00526 |  | 020E | Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f) |  |
| 00527 |  | 020F | Czujnik temperatury powietrza kolektora ssącego – G72 |  |
| 00528 |  | 0210 | Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96 (wysokości n.p.m. w TDI) |  |
| 00529 | P0725 | 0211 | Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00529 | P0727 | 0211 | Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – brak sygnału |  |
| 00530 |  | 0212 | Czujnik pozycji przepustnicy – G88 |  |
| 00531 |  | 0213 | Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza |  |
| 00532 | P1746 | 0214 | Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie (lub przekaźnik J317 w TDI) |  |
| 00532 | P1750 | 0214 | Napięcie zasilania – za małe (B+) (Wyładowany lub stary akumulator) |  |
| 00533 |  | 0215 | Regulacja kontroli jałowego powietrza |  |
| 00534 |  | 0216 | Czujnik temperatury oleju G8/G266 (uszk czujnik / przerwa lub zwarcie instalacji) |  |
| 00535 |  | 0217 | Czujnik pierwszego uderzenia |  |
| 00536 |  | 0218 | Czujnik drugiego uderzenia |  |
| 00537 |  | 0219 | Kontrola czujnika tlenu |  |
| 00538 |  | 021A | Napięcie referencyjne |  |
| 00539 |  | 021B | Czujnik temperatury paliwa – G81 (Zwarcie +/- uszkodzony czujnik) |  |
| 00540 |  | 021C | Czujnik uderzenia 2 – G66 |  |
| 00541 |  | 021D | Czujnik zakresu suwaka – G99 |  |
| 00542 |  | 021E | Czujnik uniesienia skoku iglicy – G80 (drugi wtryskiwacz w TDI) miga kontrolka |  |
| 00543 | P0726 | 021F | Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony |  |
| 00544 |  | 0220 | Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony |  |
| 00545 | P1780 | 0221 | Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00545 | P1781 | 0221 | Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00545 | P1782 | 0221 | Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00546 |  | 0222 | Usterka na linii przesyłu danych Brak komunikacji. |  |
| 00547 |  | 0223 | Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137 |  |
| 00548 | P0560 | 0224 | Usterka napięcia systemu |  |
| 00549 |  | 0225 | Sygnał zużycia paliwa |  |
| 00549 | P1771 | 0225 | Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM) |  |
| 00549 | P1772 | 0225 | Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM) |  |
| 00550 |  | 0226 | Regulacja początku wtrysku – różnica regul. (uszk. zawór N108 / skoku Iglicy G80) |  |
| 00551 |  | 0227 | Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego |  |
| 00552 |  | 0228 | Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19 |  |
| 00553 |  | 0229 | Czujnik przepływu/masy powietrza – G70 (Uszk czujnik lub zwarcie w instalacji ) |  |
| 00554 |  | 022A | Czujnik tlenu 2 – kontrola |  |
| 00555 |  | 022B | Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108 |  |
| 00558 |  | 022E | Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja |  |
| 00559 |  | 022F | Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja |  |
| 00560 |  | 0230 | Przełącznik czujnika temperatury EGR – (zawór recyrkulacji spalin) |  |
| 00561 |  | 0231 | Kontrola dodawania mieszanki |  |
| 00562 |  | 0232 | Czujnik G266 temp. i poziomu oleju (uszk czujnik / przerwa lub zwarcie instalacji) |  |
| 00575 |  | 023F | Czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym – (zawór N75/połacznia dolotu/turbina) |  |
| 00577 |  | 0241 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1 |  |
| 00578 |  | 0242 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2 |  |
| 00579 |  | 0243 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3 |  |
| 00580 |  | 0244 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4 |  |
| 00581 |  | 0245 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5 |  |
| 00582 |  | 0246 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6 |  |
| 00583 |  | 0247 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7 |  |
| 00584 |  | 0248 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8 |  |
| 00585 |  | 0249 | Czujnik temperatury EGR – G98 |  |
| 00586 |  | 024A | Kontrola systemu EGR |  |
| 00587 |  | 024B | Kontrola dodawania mieszanki – złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz |  |
| 00588 |  | 024C | Zapalnik uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95 |  |
| 00589 |  | 024D | Zapalnik 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131 |  |
| 00590 |  | 024E | Zapalnik 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132 |  |
| 00591 |  | 024F | Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa – E24 |  |
| 00592 |  | 0250 | Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25 |  |
| 00593 |  | 0251 | Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151 |  |
| 00594 |  | 0252 | Obwód uruchamiania poduszki powietrznej |  |
| 00595 |  | 0253 | Zapamiętanie danych zdarzenia wypadku zachowane w pamięci komputera |  |
| 00596 |  | 0254 | Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – zwarcie |  |
| 00597 | P1728 | 0255 | Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres / działanie |  |
| 00598 |  | 0256 | Usterka hydrauliczna / mechaniczna |  |
| 00599 |  | 0257 | Możliwość – przełącznik ciśnienia światła hamulca |  |
| 00600 |  | 0258 | Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92 |  |
| 00602 |  | 025A | Nożno – ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114 |  |
| 00603 |  | 025B | Silnik regulacyjny V85 pokrywy w przestrzeni na nogi lub odmrażania – V85 |  |
| 00604 |  | 025C | Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113 |  |
| 00605 |  | 025D | Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63 |  |
| 00606 |  | 025E | Zawór dwufazowy chłodziwa silnika – N147 |  |
| 00607 |  | 025F | Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106 |  |
| 00608 |  | 0260 | Czujnik ładunku – G119 |  |
| 00609 |  | 0261 | Wyjście zapłonu 1 |  |
| 00610 |  | 0262 | Wyjście zapłonu 2 |  |
| 00611 |  | 0263 | Wyjście zapłonu 3 |  |
| 00612 |  | 0264 | Wyjście zapłonu 4 |  |
| 00613 |  | 0265 | Wyjście zapłonu 5 |  |
| 00614 |  | 0266 | Wyjście zapłonu 6 |  |
| 00615 |  | 0267 | Wyjście zapłonu 7 |  |
| 00616 |  | 0268 | Wyjście zapłonu 8 |  |
| 00617 |  | 0269 | Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – lewy – G104 |  |
| 00618 |  | 026A | Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105 |  |
| 00619 |  | 026B | Linia czujnika zasilania – lewa |  |
| 00620 |  | 026C | Linia czujnika zasilania – prawa |  |
| 00621 |  | 026D | Zawór redukcji ciśnienia – N155 |  |
| 00622 |  | 026E | Odciąganie wody z filtra paliwa |  |
| 00623 |  | 026F | Połączenie elektrycznie transmisji / ABS |  |
| 00624 |  | 0270 | Włączenie kompresora A/C |  |
| 00625 |  | 0271 | Czujnik/sygnał prędkości pojazdu G22 (przerwa lub zwarcie pomiędzy zest wskaźn) |  |
| 00626 |  | 0272 | Lampka sygnalizacyjna K29 czasu rozgrzewania świec żarowych (inst/żarówka) |  |
| 00627 |  | 0273 | Czujnik poziomu wody – G120 |  |
| 00628 |  | 0274 | Kontrola różna bieżąca (Kontrola wielkości nastawczych - pompa wtrysk TDI) |  |
| 00629 |  | 0275 | Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47 |  |
| 00630 |  | 0276 | A/C włączone |  |
| 00633 |  | 0279 | Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia |  |
| 00634 |  | 027A | Opór – N159 |  |
| 00635 |  | 027B | Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym |  |
| 00636 |  | 027C | Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121 |  |
| 00637 |  | 027D | Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122 |  |
| 00638 | P1766 | 027E | Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00638 | P1767 | 027E | Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00638 |  | 027E | Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00639 |  | 027F | Czujnik opóźnienia – G123 |  |
| 00640 |  | 0280 | Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278 |  |
| 00641 |  | 0281 | ATF – temperatura za wysoka |  |
| 00642 |  | 0282 | Zawór przełączania EDL – prawy przód – N166 |  |
| 00643 |  | 0283 | Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167 |  |
| 00644 |  | 0284 | Zawór wyłączenia EDL – lewy przód – N168 |  |
| 00645 |  | 0285 | Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169 |  |
| 00646 |  | 0286 | Motor ABS-ASR – połączenia elektryczne 1 |  |
| 00648 |  | 0288 | Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym |  |
| 00649 |  | 0289 | Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – tył – N160 |  |
| 00650 |  | 028A | Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła – F36 |  |
| 00651 |  | 028B | Okablowanie zapłonu |  |
| 00652 | P0730 | 028C | Kontrola zakresu transmisji – niewłaściwy poziom biegu |  |
| 00652 | P0731 | 028C | Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niewłaściwy poziom |  |
| 00652 | P0732 | 028C | Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niewłaściwy poziom |  |
| 00652 | P0733 | 028C | Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niewłaściwy poziom |  |
| 00652 | P0734 | 028C | Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom |  |
| 00653 |  | 028D | Dźwignia selektora automatycznej transmisji |  |
| 00654 |  | 028E | Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153 |  |
| 00655 |  | 028F | Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154 |  |
| 00656 |  | 0290 | Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128 |  |
| 00657 |  | 0291 | Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego – V102 |  |
| 00658 |  | 0292 | Moduł operacyjny |  |
| 00659 |  | 0293 | Autotest |  |
| 00660 |  | 0294 | Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy |  |
| 00661 |  | 0295 | Wyświetlacz temperatury |  |
| 00662 |  | 0296 | Tachometr – G5 |  |
| 00663 |  | 0297 | Prędkościomierz – G21 (uszk czujnik / przerwa lub zwarcie inst) |  |
| 00664 |  | 0298 | Czujnik pomiaru ilośći paliwa (uszk czujnik / przerwa lub zwarcie inst) |  |
| 00665 |  | 0299 | Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19 |  |
| 00666 |  | 029A | Sygnał |  |
| 00667 |  | 029B | Sygnał temperatury otoczenia G17 (uszk czujnik / przerwa lub zwarcie inst) |  |
| 00668 |  | 029C | Napięcie baterii (terminal/zacisk 30) - Wyładowany akumulator/uszk przekaźn J317 |  |
| 00669 |  | 029D | MIL zaistniały drugi raz – K97 |  |
| 00670 |  | 029E | Czujnik pozycji przepustnicy – G127 |  |
| 00671 |  | 029F | Przełącznik E45 urządzenia GRA do utrzymywania zadanej prędkości jazdy. |  |
| 00672 |  | 02A0 | Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem |  |
| 00673 |  | 02A1 | Wciśnięty pedał hamulca |  |
| 00674 |  | 02A2 | Hamulec zwolniony |  |
| 00675 |  | 02A3 | IV-lewy przód: OV OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane |  |
| 00676 |  | 02A4 | IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane |  |
| 00677 |  | 02A5 | IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; B+ – lewy przód – koło wolne |  |
| 00678 |  | 02A6 | IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło wolne |  |
| 00679 |  | 02A7 | Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym |  |
| 00680 |  | 02A8 | IV-prawy przód: OV OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane |  |
| 00681 |  | 02A9 | IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane |  |
| 00682 |  | 02AA | IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; B+ – prawy przód – koło wolne |  |
| 00683 |  | 02AB | IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło wolne |  |
| 00684 |  | 02AC | Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym |  |
| 00685 |  | 02AD | IV-lewy tył: OV OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane |  |
| 00686 |  | 02AE | IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane |  |
| 00687 |  | 02AF | IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; B+ – lewy tył – koło wolne |  |
| 00688 |  | 02B0 | IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło wolne |  |
| 00689 |  | 02B1 | Powietrze (obce) zewnętrzne w systemie poboru powietrza |  |
| 00690 |  | 02B2 | IV-prawy tył: OV OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane |  |
| 00691 |  | 02B3 | IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane |  |
| 00692 |  | 02B4 | IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; B+ – prawy tył – koło wolne |  |
| 00693 |  | 02B5 | IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło wolne |  |
| 00694 |  | 02B6 | Przełącznik oświetlenia instrumentów |  |
| 00695 |  | 02B7 | Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód koło zablokowane |  |
| 00696 |  | 02B8 | Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170 |  |
| 00697 |  | 02B9 | Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171 |  |
| 00698 |  | 02BA | Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję |  |
| 00699 |  | 02BB | Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130 |  |
| 00700 |  | 02BC | Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131 |  |
| 00701 |  | 02BD | Test przegrzania ECT |  |
| 00702 |  | 02BE | Elastyczny czujnik paliwa – G133 |  |
| 00703 |  | 02BF | TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP |  |
| 00704 |  | 02C0 | EDS |  |
| 00705 |  | 02C1 | Wirnik chłodziwa włączony |  |
| 00709 |  | 02C5 | Czujnik światła słonecznego 2 – g134 |  |
| 00710 |  | 02C6 | Motor klapy odmrażacza – V107 |  |
| 00711 |  | 02C7 | Motor klapy gniazda lewej stopy – V108 |  |
| 00712 |  | 02C8 | Motor klapy gniazda prawej stopy – V109 |  |
| 00713 |  | 02C9 | Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110 |  |
| 00714 |  | 02CA | Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111 |  |
| 00715 |  | 02CB | Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112 |  |
| 00716 |  | 02CC | Motor klapy recyrkulacji – V113 |  |
| 00717 |  | 02CD | Motor klapy EVAP – V114 |  |
| 00718 |  | 02CE | Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. – F179 |  |
| 00719 |  | 02CF | Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. – F180 |  |
| 00720 |  | 02D0 | Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. – F181 |  |
| 00721 |  | 02D1 | Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. – F182 |  |
| 00722 |  | 02D2 | Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. – F183 |  |
| 00723 |  | 02D3 | Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. – F184 |  |
| 00724 |  | 02D4 | Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F185 |  |
| 00725 |  | 02D5 | Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy – F186 |  |
| 00726 |  | 02D6 | Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187 |  |
| 00727 |  | 02D7 | Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135 |  |
| 00728 |  | 02D8 | Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136 |  |
| 00729 |  | 02D9 | Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137 |  |
| 00730 |  | 02DA | Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138 |  |
| 00731 |  | 02DB | Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139 |  |
| 00732 |  | 02DC | Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140 |  |
| 00733 |  | 02DD | Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141 |  |
| 00734 |  | 02DE | Czujnik pozycji centralnego otworu went. – G142 |  |
| 00735 |  | 02DF | Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA) wróć do kodu 01247 |  |
| 00736 |  | 02E0 | Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji – G144 |  |
| 00737 |  | 02E1 | Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175 |  |
| 00738 |  | 02E2 | Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176 |  |
| 00739 |  | 02E3 | Pompa chłodziwa – V50 |  |
| 00740 |  | 02E4 | Czujnik CKP cylindra 1 – G145 |  |
| 00741 |  | 02E5 | Układ nadzorowania pedału hamulca - Monitoring statusu pozycji pedału |  |
| 00742 |  | 02E6 | System wentylacji baterii |  |
| 00743 |  | 02E7 | Czujnik wentylacji baterii – G146 |  |
| 00744 |  | 02E8 | Regulacja temperatury baterii |  |
| 00745 |  | 02E9 | Monitoring statusu izolacji |  |
| 00746 |  | 02EA | Usterka napięcia - akumulatora |  |
| 00747 |  | 02EB | Czujnik temperatury baterii – przedni – G52 |  |
| 00748 |  | 02EC | Czujnik temperatury baterii – tylny – G53 |  |
| 00749 |  | 02ED | Klapa wentylacyjna |  |
| 00750 |  | 02EE | Obwód lampek kontrolnych |  |
| 00751 |  | 02EF | Indykator pojemności baterii |  |
| 00752 |  | 02F0 | Ogrzewanie baterii i nawiewu |  |
| 00753 |  | 02F1 | Elektryczne połączenie – czujnik prędkości kół |  |
| 00754 |  | 02F2 | Lampka ostrzegawcza ECT |  |
| 00755 |  | 02F3 | Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3 |  |
| 00756 |  | 02F4 | Czujnik temperatury lewego otworu wentylacji – G150 |  |
| 00757 |  | 02F5 | Cenzor temperatury lewego otworu wentylacji – G151 |  |
| 00758 |  | 02F6 | System poboru wtórnego powietrza (powietrze) |  |
| 00759 |  | 02F7 | Regulator temperatury lewego otworu went. – G155 |  |
| 00760 |  | 02F8 | Regulator temperatury prawego otworu went. – G156 |  |
| 00761 |  | 02F9 | DTC zachowany w jednostce kontrolnej |  |
| 00762 |  | 02FA | Wtrysk(i) paliwa – N181 |  |
| 00763 |  | 02FB | Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147 |  |
| 00764 |  | 02FC | Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera – G148 |  |
| 00765 |  | 02FD | Czujnik kontroli poślizgu (pozycji tłoka) G149 (drogi przesuwki regulacyjnej TDI) |  |
| 00766 |  | 02FE | Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12 |  |
| 00767 |  | 02FF | Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego – G153 |  |
| 00768 |  | 0300 | Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154 |  |
| 00769 |  | 0301 | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G82 |  |
| 00770 |  | 0302 | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G83 |  |
| 00771 |  | 0303 | Czujnik poziomu paliwa – G (wskaźnik 0 - uszk czujnik lub przerwa instalacji) |  |
| 00772 |  | 0304 | Przełącznik ciśnienia oleju – F22 (zwarcie +/-) |  |
| 00773 |  | 0305 | Czujnik ciśnienia oleju – G10 (zwarcie +/-) |  |
| 00774 |  | 0306 | Czujnik poziomowania kontroli systemu – lewy tył – G76 (zwarcie +/-) |  |
| 00775 |  | 0307 | Czujnik poziomowania kontroli systemu – prawy tył – G77 (zwarcie +/-) |  |
| 00776 |  | 0308 | Czujnik poziomowania kontroli systemu – lewy przód – G78 (zwarcie +/-) |  |
| 00777 |  | 0309 | Czujnik – G79 położenia pedału przyspieszenia (niedopuszcz wartość sygnału) |  |
| 00778 |  | 030A | Czujnik kąta sterowania – G85 (uszkodzony/lub złe położenie taśmy kier.) |  |
| 00779 |  | 030B | Czujnik temperatury zewnętrz – G17 (uszk czujnik/przerwa lub zwarcie inst) |  |
| 00780 |  | 030C | Czujnik ruchu w pionie – G90 |  |
| 00781 |  | 030D | Motor pozycjonujący – lewy przód – V76 |  |
| 00782 |  | 030E | Motor pozycjonujący – prawy przód – V77 |  |
| 00783 |  | 030F | Motor pozycjonujący – lewy przód – V78 |  |
| 00784 |  | 0310 | Motor pozycjonujący – prawy tył – V79 |  |
| 00785 |  | 0311 | Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56 |  |
| 00786 |  | 0312 | Czujnik temperatury – w nagłówkach – G86 |  |
| 00787 |  | 0313 | Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza – G89 |  |
| 00788 |  | 0314 | Válvula de 2 vías para trampilla de la zona reposapiés/deshielo -N118 |  |
| 00789 |  | 0315 | Przełącznik zapasowy – F41 |  |
| 00790 |  | 0316 | Mechanizm klapy recyrkulacji / świeżego powietrza |  |
| 00791 |  | 0317 | Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33 |  |
| 00792 |  | 0318 | Wyłącznik F129 ciśnienia układu klimatyzacji (info instrukcje serwisowe!!!) |  |
| 00793 |  | 0319 | Czujnik pozycji pedału hamulca – G100 |  |
| 00794 |  | 031A | Czujnik pompy hydraulicznej – G101 |  |
| 00795 |  | 031B | Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102 |  |
| 00796 |  | 031C | Nawiew do czujnika temperatury – V42 |  |
| 00797 |  | 031D | Czujnik promieniowania słonecznego - G107 (środkowy nawiew - kokpit) |  |
| 00798 |  | 031E | Test segmentowy |  |
| 00799 |  | 031F | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110 |  |
| 00800 |  | 0320 | Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza – G109 |  |
| 00801 |  | 0321 | Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b |  |
| 00802 |  | 0322 | Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C – F73 |  |
| 00803 |  | 0323 | Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – prawy przód – G118 |  |
| 00804 |  | 0324 | Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – lewy przód – G115 |  |
| 00805 |  | 0325 | Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148 |  |
| 00806 |  | 0326 | Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149 |  |
| 00807 |  | 0327 | Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N150 |  |
| 00808 |  | 0328 | Zawór rozpórki zawieszenia – prawy tył – N151 |  |
| 00811 |  | 032B | System nie gotowy do aktywacji |  |
| 00824 |  | 0338 | Lampka indykatora kontroli trakcji – K86 |  |
| 00825 |  | 0339 | Conductor -Z6 |  |
| 00849 |  | 0351 | Uszkodzony Styk S na wyłączniku D zapłonu i rozrusznika |  |
| 00852 |  | 0354 | Głośnik przedni - zwarcie przewodów (cewka głośnika) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00853 |  | 0355 | Głośnik tylny - zwarcie przewodów (cewka głośnika) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00854 |  | 0356 | Wyjście wyświetlacza radia w zestawie wskaźników – brak komunikacji – uszk sys. radia i nawigacji satelitarnej/zestaw wskaźników/połącznie instalacji elektrycznej |  |
| 00855 |  | 0357 | Połączenie do zmieniacza płyt CD. |  |
| 00856 |  | 0358 | Antena (radiowa). Zwarcie/przerwa w ciągłości przewodów – uszkodzona antena |  |
| 00857 |  | 0359 | CDs-R41 Compact Disco – R41 |  |
| 00858 |  | 035A | Wzmacniacz antenowy ZF radio |  |
| 00859 |  | 035B | Linia radiowa |  |
| 00860 |  | 035C | Linia radiowa |  |
| 00861 |  | 035D | System Navogacji Satelitarnej |  |
| 00862 |  | 035E | Antena R50/R52 nawigacji satelitarnej GPS. (przerwa inst. /zwarcie (+) |  |
| 00867 |  | 0363 | Połączenie do komputera sterującego systemem ABS (przerwa inst/zwarcie (+) |  |
| 00870 |  | 0366 | Głośnik niskotonowy LP - zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00871 |  | 0367 | Głośnik niskotonowy PP - zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00872 |  | 0368 | Głośnik niskotonowy LT - zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00873 |  | 0369 | Głośnik niskotonowy PT - zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00874 |  | 036A | Głośnik wysokotonowy LP - zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00875 |  | 036B | Głośnik wysokotonowy PP - zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00876 |  | 036C | Głośnik wysokotonowy LT - zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00877 |  | 036D | Głośnik wysokotonowy PT - zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej |  |
| 00878 |  | 036E | Zwarcie zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej do głośnika LP |  |
| 00879 |  | 036F | Zwarcie zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej do głośnika PP |  |
| 00880 |  | 0370 | Zwarcie zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej do głośnika LT |  |
| 00881 |  | 0371 | Zwarcie zwarcie przewodów (cewka) lub instalacji elektrycznej do głośnika PT |  |
| 00882 |  | 0372 | Jednostka obsługi cyfrowego procesora dźwięku DSP |  |
| 00883 |  | 0373 | Komunikacja (styk S) |  |
| 00884 |  | 0374 | Komunikacja (styk X) |  |
| 00885 |  | 0375 | Komunikacja (styk 50) |  |
| 00886 |  | 0376 | Przełącznik/wyłącznik – E2 |  |
| 00887 |  | 0377 | Przełącznik/wyłącznik – E229 |  |
| 00888 |  | 0378 | Przełącznik/wyłącznik – E22 |  |
| 00889 |  | 0379 | Przełącznik/wyłącznik – H |  |
| 00890 |  | 037A | Przycisk E230 odblokowania / klamka tylnej pokrywy Awaria przewodów /złączy |  |
| 00891 |  | 037B | Przełącznik/wyłącznik – E233 |  |
| 00892 |  | 037C | Przełącznik/wyłącznik – F248 |  |
| 00893 |  | 037D | Przycisk E234 odblokowania / klamka tylnej pokrywy Awaria przewodów /złączy |  |
| 00912 |  | 0390 | Wyłącznik E40 podnośnika szyby przednich lewych drzwi |  |
| 00913 |  | 0391 | Wyłącznik E81 podnośnika szyby przednich prawych drzwi kierowcy |  |
| 00914 |  | 0392 | Wyłącznik E53 podnośnika szyby tylnych lewych drzwi kierowcy |  |
| 00915 |  | 0393 | Wyłącznik E55 podnośnika szyby tylnych prawych drzwi kierowcy |  |
| 00928 |  | 03A0 | Jednostka zamykająca F220 centralnego zamka drzwi LP |  |
| 00929 |  | 03A1 | Jednostka zamykająca F221 centralnego zamka drzwi PP |  |
| 00930 |  | 03A2 | Jednostka zamykająca F222 centralnego zamka drzwi LT |  |
| 00931 |  | 03A3 | Jednostka zamykająca F221 centralnego zamka drzwi PT |  |
| 00932 |  | 03A4 | Silnik V147 mechanizmu uruchamiania szyb po stronie LP |  |
| 00933 |  | 03A5 | Silnik V148 mechanizmu uruchamiania szyb po stronie PP |  |
| 00934 |  | 03A6 | Silnik V26 mechanizmu uruchamiania szyb po stronie LT |  |
| 00935 |  | 03A7 | Silnik V27 mechanizmu uruchamiania szyb po stronie PT |  |
| 00936 |  | 03A8 | Wyłącznik E107 podnośnika szyby drzwi PP |  |
| 00937 |  | 03A9 | Wyłącznik E52 podnośnika szyby drzwi LT |  |
| 00938 |  | 03AA | Wyłącznik E54 podnośnika szyby drzwi PT |  |
| 00939 |  | 03AB | Silniki V149 regulacji ustawienia lusterka po stronie kierowcy |  |
| 00940 |  | 03AC | Silniki V150 regulacji ustawienia lusterka po stronie pasażera |  |
| 00941 |  | 03AD | Silnik V121 składania lusterka po stronie kierowcy |  |
| 00942 |  | 03AE | Silnik V122 składania lusterka po stronie pasażera |  |
| 00943 |  | 03AF | Ogrzewane lusterko zewnętrzna po stronie kierowcy – Z4 (mata grzewcza/elektr) |  |
| 00944 |  | 03B0 | Ogrzewane lusterko zewnętrzna po stronie pasażera – Z5 (mata grzewcza/elektr) |  |
| 00945 |  | 03B1 | Czujnik G190 zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa |  |
| 00946 |  | 03B2 | Oświetlenie wewnętrzne sufitowe - zwarcie (+) sprawdzić żarówki i instalację |  |
| 00947 |  | 03B3 | Wyłącznik E188 zdalnego odblokowywania tylnej pokrywy - zwarcie (–) |  |
| 00948 |  | 03B4 | Sygnał zamknięcia przesuwanego dachu - zwarcie (+) |  |
| 00949 |  | 03B5 | Silnik centralnego zamka tylnej pokrywy, zablokowanie (inst. el. uszk mech/silnik) |  |
| 00950 |  | 03B6 | Silnik centralnego zamka tylnej pokrywy, odblokowanie (inst. el. uszk mech/silnik) |  |
| 00951 |  | 03B7 | Przekaźnik – J398 zdalnego sterowania silnikiem tylnej pokrywy (tylko dla USA) |  |
| 00952 |  | 03B8 | Sygnał otwarcia drzwi kierowcy - zwarcie (+) |  |
| 00953 |  | 03B9 | Ograniczenie czasu włączenia oświetlenia wnętrza (inst. el. połączenia) |  |
| 00954 |  | 03BA | Przekaźnik J433 blokady rozrusznika (wersja dla USA) |  |
| 00955 |  | 03BB | Kluczyk 1 Przekroczona granica adaptacji - Kluczyk nie jest dopasowany – Dopas. |  |
| 00956 |  | 03BC | Kluczyk 2 Przekroczona granica adaptacji - Kluczyk nie jest dopasowany – Dopas. |  |
| 00957 |  | 03BD | Kluczyk 3 Przekroczona granica adaptacji - Kluczyk nie jest dopasowany – Dopas. |  |
| 00958 |  | 03BE | Kluczyk 4 Przekroczona granica adaptacji - Kluczyk nie jest dopasowany – Dopas. |  |
| 00960 |  | 03BF | Wyłącznik kluczyka centralnego zamka po stronie kierowcy – niedopuszcz. sygnał |  |
| 00961 |  | 03C0 | Wyłącznik kluczyka centralnego zamka po stronie pasażera – niedopuszcz. sygnał |  |
| 00968 |  | 03C8 | Napięcie w instalacji, zacisk 30 Sygnał za mały |  |
| 00994 |  | 03E2 | Czujnik – G215 regulacji wysokości przodu siedzenia kierowcy |  |
| 00995 |  | 03E3 | Czujnik – G216 regulacji wysokości tyłu siedzenia kierowcy |  |
| 00998 |  | 03E6 | Silnik – V45 regulacji oparcia siedzenia kierowcy |  |
| 00999 |  | 03E7 | Silnik – V29 regulacji przodu wysokości siedzenia kierowcy |  |
| 01000 |  | 03E8 | Silnik – V30 regulacji tyłu wysokości siedzenia kierowcy |  |
| 01002 |  | 03EA | Przycisk E208 regulacji przodu wysokości siedzenia kierowcy – podnoszenie |  |
| 01003 |  | 03EB | Przycisk E209 regulacji przodu wysokości siedzenia kierowcy – opuszczanie |  |
| 01004 |  | 03EC | Przycisk E210 regulacji tyłu wysokości siedzenia kierowc, – podnoszenie |  |
| 01005 |  | 03ED | Przycisk E211 regulacji tyłu wysokości siedzenia kierowc, – opuszczanie |  |
| 01006 |  | 03EE | Przycisk E212 regulacji wzdłużnej siedzenia kierowcy – do przodu |  |
| 01007 |  | 03EF | Przycisk E213 regulacji wzdłużnej siedzenia kierowcy – do tyłu |  |
| 01008 |  | 03F0 | Uwaga naciśnięty przycisk bezpieczeństwa (odblokowany wyłączn MEM OFF E-190) |  |
| 01009 |  | 03F1 | Czujnik – G128 regulacji wzdłużnej siedzenia kierowcy |  |
| 01010 |  | 03F2 | Czujnik – G129 regulacji wzdłużnej siedzenia kierowcy |  |
| 01011 |  | 03F3 | Przycisk E214 regulacji siedzenia kierowcy |  |
| 01012 |  | 03F4 | Przycisk E215 regulacji siedzenia kierowcy |  |
| 01013 |  | 03F5 | Kompresor klimatyzacji |  |
| 01014 |  | 03F6 | Termostat Wentylatora klimatyzacji |  |
| 01015 |  | 03F7 | Kontrola wentylatora chłodnicy |  |
| 01016 |  | 03F8 | Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106 |  |
| 01017 |  | 03F9 | Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65 |  |
| 01018 |  | 03FA | Wiatrak chłodzący – V7 |  |
| 01019 |  | 03FB | Zwolnienie (Transfer przerwany) | T |
| 01020 |  | 03FC | Pompa wodna – V36 |  |
| 01021 |  | 03FD | Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81 |  |
| 01022 |  | 03FE | Światło wewnętrzne – aktywowana kombinacja |  |
| 01023 |  | 03FF | Dźwięk ostrzegawczy – H3 |  |
| 01025 |  | 0400 | Uszkodzone sterowanie lampki ostrzegawczej o usterkach (MIL / Check Engine) |  |
| 01027 |  | 0403 | Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu – V47 |  |
| 01028 |  | 0404 | Przekaźnik dmuchawy wiatraka – J323 (usterka inst lub uszk przekaźnik) |  |
| 01028 |  | 0404 | Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20 |  |
| 01029 |  | 0405 | Obwód A/C – J32 |  |
| 01030 |  | 0406 | Wyłącznik kluczyka centralnego zamka po stronie kierowcy, zamykanie. |  |
| 01031 |  | 0407 | Wyłącznik kluczyka centralnego zamka po stronie kierowcy, otwieranie. |  |
| 01032 |  | 0408 | Wyłącznik kluczyka centralnego zamka po stronie pasażera, zamykanie. |  |
| 01033 |  | 0409 | Wyłącznik kluczyka centralnego zamka po stronie pasażera, otwieranie. |  |
| 01034 |  | 040A | Aktywne zabezpieczenie termiczne podnośników szyb, LP |  |
| 01035 |  | 040B | Aktywne zabezpieczenie termiczne podnośników szyb, PP |  |
| 01036 |  | 040C | Aktywne zabezpieczenie termiczne podnośników szyb, LT |  |
| 01037 |  | 040D | Aktywne zabezpieczenie termiczne podnośników szyb, PT |  |
| 01038 |  | 040E | Zabezpieczenie termiczne centralnego zamka. |  |
| 01039 |  | 040F | Czujnik G2 wskaźnika temp. płynu chłodzącego (uszk czujnik G62/zwarcie w inst) |  |
| 01040 |  | 0410 | Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2 |  |
| 01041 |  | 0411 | System kontroli trakcji ESP – niezrozumiały sygnał |  |
| 01044 | P1749 | 0412 | Niewłaściwie zakodowany (uszkodz.) komputer/!!! -diagnozowany moduł sterujący |  |
| 01045 |  | 0414 | Przełącznik Tiptronic – F189 |  |
| 01046 |  | 0415 | Lampka ostrzegawcza – K32 |  |
| 01047 |  | 0416 | Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt |  |
| 01048 |  | 0417 | Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104 |  |
| 01049 |  | 0418 | Napięcie zasilania (terminal 50) |  |
| 01050 |  | 041A | Monitoring statusu świecy żarowej |  |
| 01051 |  | 041B | Motor pozycjonujący MC paliwa – V117 |  |
| 01052 |  | 041C | Czujnik pozycji przepustnicy – G157 |  |
| 01053 |  | 041D | Zawór startu wtrysku – N182 |  |
| 01054 |  | 041E | Obwód zasilania (terminal 30) – J317 |  |
| 01055 |  | 041F | Czujnik startu wtrysku – G158 |  |
| 01057 |  | 0421 | Funkcja – stałe ładowanie – napięcie |  |
| 01058 |  | 0422 | Funkcja – stałe ładowanie – bieżące |  |
| 01059 |  | 0423 | Czujnik pozycji rotora – G159 |  |
| 01060 |  | 0424 | Czujnik niskiej temperatury zapłonu – G160 |  |
| 01061 |  | 0425 | Czujnik wysokiej temperatury zapłonu – G161 |  |
| 01070 |  | 042E | Obwód startera – J53 |  |
| 01071 |  | 042F | Czujnik pozycji pedału sprzęgła – G162 |  |
| 01072 |  | 0430 | Pozycja sprzęgła zawór próżniowy – N183 |  |
| 01073 |  | 0431 | System ciśnienia sprzęgła |  |
| 01074 |  | 0432 | Pozycja sprzęgła – zawór wentylacyjny |  |
| 01075 |  | 0433 | Obwód pompy próżniowej – J320 |  |
| 01076 |  | 0434 | Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła – J319 |  |
| 01077 |  | 0435 | Przełącznik próżniowy bustera hamulca – F190 |  |
| 01078 |  | 0436 | Przełącznik selektora biegów TR – F191 |  |
| 01079 |  | 0437 | Obwód sterujący mocy – J320 |  |
| 01080 |  | 0438 | Przełącznik ciśnienia mocy – F192 |  |
| 01081 |  | 0439 | Zawór przełącznika pierwszorzędności – N185 |  |
| 01082 |  | 043A | Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105 |  |
| 01083 |  | 043B | Niski poziom płynu spryskiwacz – czujnik płynu lampka lub czujnik – K106 |  |
| 01084 |  | 043C | 32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107 |  |
| 01085 |  | 043D | 30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury – K108 |  |
| 01086 |  | 043E | Prędkościomierz – czujnik prędkości pojazdu – G22 (uszk czujnik/zwarcie) |  |
| 01087 |  | 043F | Podstawowe ustawienia nie zaistniały |  |
| 01088 |  | 0440 | Kontrola dodawania mieszanki 2 |  |
| 01089 |  | 0441 | Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego – P204 |  |
| 01090 |  | 0442 | Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego – P203 |  |
| 01091 |  | 0443 | Przełącznik pozycji zamkniętego dachu – F202 |  |
| 01092 |  | 0444 | Przełącznik pozycji otwartego dachu – F171 |  |
| 01093 |  | 0445 | Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny – F201 |  |
| 01094 |  | 0446 | Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 – F195 |  |
| 01095 |  | 0447 | Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 – F197 |  |
| 01096 |  | 0448 | Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 – F199 |  |
| 01097 |  | 0449 | Przełącznik zamka przedniego dla dachu – F172 |  |
| 01098 |  | 044A | Przełącznik zamkniętej pozycji ... – F206 |  |
| 01099 |  | 044B | Przełącznik bagażnika (zamknięty) |  |
| 01100 |  | 044C | Przełącznik bagażnika (otwarty – odblokowany) |  |
| 01101 |  | 044D | Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu – F025 |  |
| 01102 |  | 044E | Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 – F196 |  |
| 01103 |  | 044F | Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 – F198 |  |
| 01104 |  | 0450 | Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 – F200 |  |
| 01105 |  | 0451 | Zawór cewki 8 – N186 |  |
| 01106 |  | 0452 | Obwód zasilania otwierania okna – J291 |  |
| 01107 |  | 0453 | Lampka indykatora zablokowania dachu – K98 |  |
| 01108 |  | 0454 | Obwód zasilania zamykania okna – J292 |  |
| 01109 |  | 0455 | Obwód pompy hydraulicznej dachu – J321 |  |
| 01110 |  | 0456 | Cewka odblokowania dachu – N187 |  |
| 01111 |  | 0457 | Motor 1 zamka bagażnika |  |
| 01112 |  | 0458 | Zasilanie motoru 1 i 2 |  |
| 01113 |  | 0459 | Motor 2 zamka bagażnika |  |
| 01114 |  | 045A | Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego – F9 |  |
| 01115 |  | 045B | Wyłącznie 3 bity miejsca |  |
| 01116 |  | 045C | Motor odblokowania dachu |  |
| 01117 |  | 045D | Sygnał obciążenia zacisku DF alternatora (alternator/regulator napięcia) |  |
| 01118 |  | 045E | Obwód grzania pierwotnego silnika |  |
| 01119 |  | 045F | Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów |  |
| 01120 |  | 0460 | Dostosowanie wału rozrządczego 1 |  |
| 01121 |  | 0461 | Dostosowanie wału rozrządczego 2 |  |
| 01122 |  | 0462 | Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 – G163 |  |
| 01123 |  | 0463 | Usterka spustowania |  |
| 01124 |  | 0464 | Monitoring statusu czasu ładowania |  |
| 01125 |  | 0465 | Zmiana poboru ładowania |  |
| 01126 |  | 0466 | Sygnał liczby obrotów silnika - Nieprawidłowy początek wtrysku – przerwa w inst. |  |
| 01127 |  | 0467 | Lampa indykatora rezerwy paliwa |  |
| 01128 |  | 0468 | Cawka czytająca immobilizera (uszkodzone przewody lub cewka czytająca) |  |
| 01129 |  | 0469 | Terminal S – H15 |  |
| 01130 |  | 046A | ABS – sygnał z poza zakresu tolerancji |  |
| 01131 |  | 046B | Aktywacja migania świateł - Sterowanie kierunkowskazów. |  |
| 01132 |  | 046C | Czujnik przedni podczerwony – G166 |  |
| 01133 |  | 046D | Czujnik tylny podczerwony – G167 |  |
| 01134 |  | 046E | Dźwięk alarmu – Sygnał H12 alarmu. |  |
| 01135 |  | 046F | Czujnik ruchu/kontroli wnętrza pojazdu |  |
| 01136 |  | 0470 | Przerywnik startu silnika |  |
| 01137 |  | 0471 | Przełącznik kontaktowy centralnego zamka |  |
| 01138 |  | 0472 | Zamek centralny – odblokowanie drzwi kierowcy |  |
| 01139 |  | 0473 | Zamek centralny – odblokowanie drzwi pasażera |  |
| 01140 |  | 0474 | Zamek centralny – odblokowanie pokrywy |  |
| 01141 |  | 0475 | Motor przełącznika zwolnienia pokrywy |  |
| 01142 |  | 0476 | Zamek centralny – motor odblokowujący |  |
| 01143 |  | 0477 | Zamek centralny – motor otwierający |  |
| 01144 |  | 0478 | Zamek centralny – motor otwierający |  |
| 01145 |  | 0479 | Zamek centralny – motor otwierający |  |
| 01146 |  | 047A | Zamek centralny – motoru zamykający |  |
| 01147 |  | 047B | Zamek centralny – motor zwolnienie pokrywy – V120 |  |
| 01148 |  | 047C | Drzwi bezpieczeństwa – aktywacja |  |
| 01149 |  | 047D | Drzwi bezpieczeństwa – dezaktywacja |  |
| 01150 |  | 047E | Wyświetlacz analogowy |  |
| 01151 |  | 047F | Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla – F207 |  |
| 01152 |  | 0480 | Przełącznik monitoringu biegów TR – F209 |  |
| 01153 |  | 0481 | Przełącznik E (Economy) – E163 |  |
| 01154 |  | 0482 | Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła – F210 |  |
| 01155 |  | 0483 | Mechanika sprzęgła |  |
| 01156 |  | 0484 | Przełącznik rozpoznania biegów TR – F208 |  |
| 01157 |  | 0485 | Zasilanie dźwięku alarmu |  |
| 01158 |  | 0486 | Zasilanie sygnału obrotu |  |
| 01159 |  | 0487 | Okablowanie bezpieczeństwa |  |
| 01160 |  | 0488 | Obwód wtyku gniazda chłodziwa – J325 |  |
| 01165 |  | 048D | Moduł kontroli stanu przepustnicy – J338 |  |
| 01166 |  | 048E | Sygnał momentu obrotowego silnika |  |
| 01167 |  | 048F | Zatrzymanie otwarcia przepustnicy – zawór zatrzymania przepustnicy – N194 |  |
| 01168 |  | 0490 | Zawór zwiększenia jałowego Rpm – N177 |  |
| 01169 |  | 0491 | Przełącznik kontaktu drzwi – strona kierowcy – F2 |  |
| 01170 |  | 0492 | Czujnik stałości wtrysku paliwa – G175 |  |
| 01172 |  | 0494 | Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń – strona kierowcy – G59 |  |
| 01173 |  | 0495 | Silnik regulacji wzdłużnej siedzenia kierowcy – V28 |  |
| 01174 |  | 0496 | Dostosowanie wysokości siedzenia – strona kierowcy – V38 |  |
| 01175 |  | 0497 | Dostosowanie podgrzewanego siedzenia – strona kierowcy – E94 |  |
| 01176 |  | 0498 | Kluczyk zapłonu (uszkodz. cewka? – kluczyk? nie właściwy lub nie dopasowany |  |
| 01177 |  | 0499 | Komputer sterujący silnikiem – niedopasowany elektonicznie do immobilisera |  |
| 01179 |  | 049B | Niewłaściwe zaprogramowanie kluczyka (szybkie pulsowanie lampki immo) |  |
| 01180 |  | 049C | Silnik sprężarki układu klimatyzacji, połączenie elektryczne – zwarcie inst |  |
| 01181 |  | 049D | Inicjowanie – tylko dwa klucze naciśnięte |  |
| 01182 |  | 049E | Adaptacja czujnika wysokości |  |
| 01183 |  | 049F | Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego – K72 |  |
| 01184 |  | 04A0 | Czujnik temperatury na zewnątrz – G174 |  |
| 01185 |  | 04A1 | Nadmuch świeżego powietrza – tył – V80 |  |
| 01186 |  | 04A2 | Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu – V36 |  |
| 01187 |  | 04A3 | Serwomotor klapy temperatury – tył – V137 |  |
| 01188 |  | 04A4 | Cewka modułu kontrolnego – połączenie elektryczne |  |
| 01190 |  | 04A6 | Motor modułu kontrolnego – połączenie elektryczne |  |
| 01192 |  | 04A8 | Sprzęgło konwertera świec |  |
| 01193 |  | 04A9 | Niskie wyjście ogrzewania – J359 (lub uszkodzony przekaźnik J359 zwarcie) |  |
| 01194 |  | 04A9 | Wysokie wyjście ogrzewania – J360 (lub uszkodzony przekaźnik 360 zwarcie) |  |
| 01196 |  | 04AC | Szyna transmisji / silnika |  |
| 01197 |  | 04AD | Szyna transmisji / silnika – przewód A |  |
| 01198 |  | 04AE | Szyna transmisji / silnika – przewód B |  |
| 01199 |  | 04AF | Połączenie elektryczne ABS / silnik |  |
| 01200 |  | 04B0 | Zasilanie zaworów ABS |  |
| 01201 |  | 04B1 | Zasilanie pompy ABS |  |
| 01202 |  | 04B2 | Kabel diagnostyczny |  |
| 01206 |  | 04B6 | Stały sygnał postoju wysyłany z urządzenia specjalnego ABS do Climatronic |  |
| 01208 |  | 04B8 | Zmiany w zapisywaniu danych – VIN |  |
| 01209 |  | 04B9 | !!! |  |
| 01210 |  | 04BA | !!! |  |
| 01211 |  | 04BB | Zapalnik – N196 bocznej poduszki bezpieczeństwa |  |
| 01212 |  | 04BC | Zapalnik – N197 bocznej poduszki bezpieczeństwa |  |
| 01213 |  | 04BD | Zapalnik – N198 bocznej poduszki bezpieczeństwa |  |
| 01214 |  | 04BE | !!! |  |
| 01215 |  | 04BF | Czujnik – G177 bocznej poduszki bezpieczeństwa pasażera (ust elektr lub inne) |  |
| 01216 |  | 04C0 | Czujnik – G178 bocznej poduszki bezpieczeństwa pasażera (ust elektr lub inne) |  |
| 01217 |  | 04C1 | Zapalnik – N199 bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy (ust elektr lub zwarcie) |  |
| 01218 |  | 04C2 | Zapalnik – N200 bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy (ust elektr lub zwarcie) |  |
| 01221 |  | 04C5 | Czujnik – G179 bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy (ust elektr lub inne) |  |
| 01222 |  | 04C6 | Czujnik – G180 bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy (ust elektr lub inne) |  |
| 01235 |  | 04D3 | Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12 |  |
| 01236 |  | 04D4 | Cewka zamka – N110 |  |
| 01237 |  | 04D5 | Zawór odcięcia paliwa – N109 (uszkodzony zawór – lub inst. el) |  |
| 01238 |  | 04D6 | Kontrola czasu zapłonu |  |
| 01239 |  | 04D7 | Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy – N97 |  |
| 01240 |  | 04D8 | Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117 |  |
| 01241 |  | 04D9 | Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP – N115 |  |
| 01242 |  | 04DA | Ostatni etap w jednostce kontrolnej – Końcówki wyjścia w komputerze sterującym |  |
| 01243 |  | 04DB | Cewka zmiany przewodu rurowego |  |
| 01244 |  | 04DC | Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu – J208 |  |
| 01245 |  | 04DD | Regulator ciśnienia mech. różnicowego – N73 |  |
| 01246 |  | 04DE | Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) – J81 |  |
| 01247 |  | 04DF | Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115 |  |
| 01248 |  | 04E0 | Dwufazowa cewka – uzupełnienie otwartej przepustnicy – N54 |  |
| 01249 | P0201 | 04E1 | Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30 | D |
| 01250 | P0202 | 04E2 | Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31 | D |
| 01251 | P0203 | 04E3 | Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32 | D |
| 01252 | P0204 | 04E4 | Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33 | D |
| 01253 | P0205 | 04E5 | Cylinder 5 – usterka wtrysku – N83 | D |
| 01254 | P0206 | 04E6 | Cylinder 6 – usterka wtrysku – N84 | D |
| 01255 | P0207 | 04E7 | Cylinder 7 – usterka wtrysku – N85 | D |
| 01256 | P0208 | 04E8 | Cylinder 8 – usterka wtrysku – N86 | D |
| 01257 |  | 04E9 | Zawór kontroli jałowego powietrza – N71 |  |
| 01258 |  | 04EA | Pozycjoner klapy powietrza – V63 |  |
| 01259 |  | 04EB | Obwód pompy paliwa – J17 |  |
| 01260 |  | 04EC | Zawór odcięcia spowolnienie paliwa – N55 |  |
| 01261 |  | 04ED | Zawór częstotliwości czujnika tlenu – N7 |  |
| 01262 |  | 04EE | Zawór magnetyczny N75 (systemu ograniczania ciśnienia doładowania – N75) |  |
| 01263 |  | 04EF | Wtryskiwacz zimnego startu – N17 |  |
| 01264 |  | 04F0 | Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego – J299 |  |
| 01265 |  | 04F1 | Zawór recyrkulacji spalin EGR – N18 (cewki regulatora próżniowego) |  |
| 01266 |  | 04F2 | Przekaźnik elektryczny – J52 świec żarowych. |  |
| 01267 |  | 04F3 | Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia – J179 |  |
| 01268 |  | 04F4 | Nastawnik dawki N146 Różnica w regulacji (Uszkodzona pompa wtryskowa /przestawiony mechanizm nastawnika dawki – uszk elektryczne) |  |
| 01269 |  | 04F5 | Zawór N108 kąta początku wtrysku (uszk zawór lub inst. el) |  |
| 01270 |  | 04F6 | Sprzęgło kompresora klimatyzacji A/C – N25 |  |
| 01271 |  | 04F7 | Mechanizm/silnik nastaw klapy temperatury – V68 (awaria siln/zablokowany) |  |
| 01272 |  | 04F8 | Mechanizm/silnik nastaw klapy głównej powietrza – V70 (awaria siln/zablokowany) |  |
| 01273 |  | 04F9 | Dmuchawa śwież powietrza V2 lub komputer J126 ster dmuchawą śwież powietrza |  |
| 01274 |  | 04FA | Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany |  |
| 01275 |  | 04FB | Obwód cewki - Airbag – E280 |  |
| 01276 |  | 04FC | Pompa hydrauliczna ABS – V64 |  |
| 01277 |  | 04FD | Obwód pompy hydraulicznej ABS – J185 |  |
| 01278 |  | 04FE | Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego |  |
| 01279 |  | 04FF | !!! | A |
| 01280 |  | 0500 | Poduszka bezpieczeństwa pasażera jest wyłączona lub nie działa. (dopasować) | A |
| 01281 |  | 0501 | Poduszka bezpieczeństwa kierowcy jest wyłączona lub nie działa. (dopasować) | A |
| 01284 |  | 0502 | Boczna poduszka bezpieczeństwa kierowcy jest wyłączona lub nie działa. –„– | A |
| 01285 |  | 0503 | Boczna poduszka bezpieczeństwa pasażera jest wyłączona lub nie działa. –„– | A |
|  |  |  | Od 32 tygodnia kalendarzowego roku 1997 w samochodach z kierownicą po prawej stronie dotyczy to zapalnika bocznej poduszki bezpieczeństwa pasażera. Sygnalizacja usterki będzie zapamiętana w pamięci usterek tylko przy aktywnym dopasowaniu. |  |
| 01297 |  | 0511 | Czujnik G192 temperatury wylotowej, przestrzeń na nogi |  |
| 01311 |  | 051F | Usterka magistrali danych BUS (sys Navi/ z radiem lub procesor DSP) |  |
| 01312 |  | 0520 | Usterka magistrali danych BUS (usterka w przewodach – szarpanie pojazdu) | A |
| 01314 |  | 0522 | Komunikacja magistrali danych BUS (niewłaściwy odbiór danych z magistrali) | A |
| 01315 |  | 0523 | Komputer sterujący skrzynią biegów Komunikacja magistrali danych BUS | A |
| 01316 |  | 0524 | Komputer ster ABS (niewłaściwy odbiór danych z magistrali BUS) | A |
| 01317 |  | 0525 | Komputer J285 ster zestawu tablicy wskaźników (uszk komputer/usterka w inst.) | A |
| 01318 |  | 0526 | Komputer J399 sterujący przekaźnikiem pompy paliwa (usterka w instalacji) | A |
| 01320 |  | 0528 | Komputer J255 sterujący A/C (brak komunikacji z magistralą BUS) | A |
| 01321 |  | 0529 | Komputer J234 sterujący sys AirBag (niewłaściwy odbiór danych BUS) | A |
| 01324 |  | 052C | Komputer J492 sterujący napędem na 4 koła (niewł. odbiór danych BUS) | A |
| 01328 |  | 0530 | Magistrala danych BUS systemu Komfort. (uszk przewody/połączenia wtyk) | A |
| 01329 |  | 0531 | Magistrala danych BUS systemu Komfort w trybie awaryjnym |  |
| 01330 |  | 0532 | Centralny komputer sterujący J393 systemem Komfort - uszkodzony |  |
| 01331 |  | 0533 | Komputer J386 sterujący funkc/drzwi LP kierowcy (brak komunikacji z BUS) |  |
| 01332 |  | 0534 | Komputer J387 sterujący funkc/drzwi PP pasażera (brak komunikacji z BUS) |  |
| 01333 |  | 0535 | Komputer J388 sterujący funkc/drzwi LT pasażera (brak komunikacji z BUS) |  |
| 01334 |  | 0536 | Komputer J389 sterujący funkc/drzwi PT pasażera (brak komunikacji z BUS) |  |
| 01335 |  | 0537 | Komputer J543 sterujący funkc/położenia siedzenia (brak komunikacji z BUS) |  |
| 01358 |  | 054E | Wyłącznik E150 zamykania od wewnątrz, po stronie kierowcy |  |
| 01359 |  | 054F | Wyłącznik E198 wewnętrznego blokowania po stronie pasażera |  |
| 01362 |  | 0552 | Wyłącznik F124 zamknięcia tylnej pokrywy |  |
| 01389 |  | 056D | Wyłącznik kluczyka F124 otwierania tylnej pokrywy |  |
| 01402 |  | 057A | Przewód przekazujący dane sys Nawigacji (uszk sys Navi/usterka w instalacji) | A |
| 01426 |  | 0592 | Zespół obsługi w kole kierownicy - Brak połączenia pomiędzy kierownicą a komp |  |
| 01455 |  | 05AF | Wyłącznik E96 regulacji przodu oparcia |  |
| 01456 |  | 05B0 | Wyłącznik E96 regulacji tyłu oparcia |  |
| 01459 |  | 05B3 | Przycisk E218 pamięci ustawienia siedzenia pierwszego kierowcy |  |
| 01460 |  | 05B4 | Przycisk E219 pamięci ustawienia siedzenia drugiego kierowcy |  |
| 01461 |  | 05B5 | Przycisk E220 pamięci ustawienia siedzenia trzeciego kierowcy |  |
| 01483 |  | 05CB | Wyłącznik E150 zamykania od wewnątrz po stronie kierowcy, Niezdefiniowany stan |  |
| 01484 |  | 05CC | Przycisk w kluczyku zamykania centralnego zamka |  |
| 01485 |  | 05CD | Przycisk w kluczyku otwierania centralnego zamka |  |
| 01537 |  | 0601 | Czujnik poziomowania kontroli sys (zwarcie pomiędzy czujnikami G76/G78) | A |
| 01538 |  | 0602 | Silnik regulacji zasiegu świateł V48/49 (przerwa/zwarcie pomiędzy komp.) | A |
| 01539 |  | 0603 | Reflektory nie zostały wstępnie ustawione w położ 0 (ustawić położenie) | A |
| 01588 |  | 0634 | Zapalnik poduszki bezpieczeństwa głowy Kier. N251 (uszk przewody /zapalnik) |  |
| 01589 |  | 0635 | Zapalnik poduszki bezpieczeństwa głowy Pasa. N251 (uszk przewody /zapalnik) |  |
| 01646 |  | 066E | Poduszka bezpieczeństwa głowy kier. jest wyłączona lub nie działa (dopasować) |  |
| 01647 |  | 066F | Poduszka bezpieczeństwa głowy pasaż. jest wyłączona lub nie działa (dopasować) |  |
| 01716 |  | 06B4 | Sterowanie układem GRA utrzymywania prędkości wznowienie/przyspieszanie |  |
| 01717 |  | 06B5 | Sterowanie układem GRA utrzymywania prędkości jazdy zapisanie/zmniejszanie |  |
| 01718 |  | 06B6 | Sterowanie układem GRA utrzymywania prędkości – wyłączenie. |  |
| 16395 | P0011 | 400B | Rząd cylindrów 1, przestawienie opóźn otwarcie zaworów, wartość nie osiągnięta |  |
| 16396 | P0012 | 400C | Rząd cylindrów 1, przestawienie przysp otwarcie zaworów, wartość nie osiągnięta |  |
| 16398 | P0014 | 400E | Rząd cylindrów 1, przestawienie opóźn otwarcie zaw wylo, wartość nie osiągnięta |  |
| 16399 | P0015 | 400F | Rząd cylindrów 1, przestawienie przysp otwarcie zaw wylo, wartość nie osiągnięta |  |
| 16485 | P0101 | 4065 | Przepływomierz/ Czujnik masy powietrza – G70, - niezrozumiała wartość sygnału | A |
| 16486 | P0102 | 4066 | Przepływomierz/ Czujnik masy powietrza – G70, - za mała wartość sygnału | A |
| 16487 | P0103 | 4067 | Przepływomierz/ Czujnik masy powietrza – G70, - za duża wartość sygnału Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988/P1580 | A |
| 16489 | P0105 | 4069 | Czujnik ciśnienie w kolektorze dolotowym we-G71 – niskie napięcie wejściowe |  |
| 16490 | P0106 | 406A | Różnica ciśnienia powietrza pomiędzy czujn we–G71/ wy–F96 (brak sygnału) |  |
| 16491 | P0107 | 406B | Różnica ciśnienia powietrza pomiędzy czujn we–G71/ wy–F96 (sygnał za niski) |  |
| 16492 | P0108 | 406C | Różnica ciśnienia powietrza pomiędzy czujn we–G71/ wy–F96 (sygnał za wysoki) |  |
| 16496 | P0112 | 4070 | Czujnik G42 temperatury zasysanego powietrza – za niska wartość sygnału | A |
| 16497 | P0113 | 4071 | Czujnik G42 temperatury zasysanego powietrza – za wysoka wartość sygnału | A |
| 16500 | P0116 | 4074 | Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania czujnika | A |
| 16500 | P0116 | 4074 | *Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego, niezrozumiała wartość sygnału | A |
| 16501 | P0117 | 4075 | Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temperatura) | A |
| 16501 | P0117 | 4075 | *Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego - za niska wartość sygnału | A |
| 16502 | P0118 | 4076 | Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temperatura) | A |
| 16504 | P0120 | 4078 | Czujnik A pozycji przepustnicy – usterka obwodu | A |
| 16505 | P0121 | 4079 | Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem | A |
| 16506 | P0122 | 407A | Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napięcie wejściowe | A |
| 16507 | P0123 | 407B | Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe | A |
| 16509 | P0125 | 407D | System chłodzenia – temp. za niska do rozpoczęcia procesu – G62 | B |
| 16514 | P0130 | 4082 | Obwód czujnika (sonda O2) – usterka (bank1 czujnik 1) | A |
| 16515 | P0131 | 4083 | Obwód czujnika (sonda O2) – niskie napięcie (bank 1 czujnik 1) | B |
| 16516 | P0132 | 4084 | Obwód czujnika (sonda O2) – wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1) | A |
| 16517 | P0133 | 4085 | Obwód czujnika (sonda O2) – powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1) | B |
| 16518 | P0134 | 4086 | Obwód czujnika (sonda O2) – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) | A |
| 16519 | P0135 | 4087 | Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1) | A |
| 16520 | P0136 | 4088 | O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) | A |
| 16521 | P0137 | 4089 | O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2) | B |
| 16522 | P0138 | 408A | O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2) | A |
| 16524 | P0140 | 408B | O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2) | B |
| 16525 | P0141 | 408C | O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) | A |
| 16534 | P0150 | 4096 | O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) | A |
| 16536 | P0152 | 4098 | O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1) | A |
| 16537 | P0153 | 4099 | O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1) | A |
| 16538 | P0154 | 409A | O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1) | A |
| 16539 | P0155 | 409B | O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) | A |
| 16540 | P0156 | 409C | O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16541 | P0157 | 409D | O2 obwód czujnika – niskie napięcie (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16542 | P0158 | 409E | O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16543 | P0159 | 409F | O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16544 | P0160 | 40A0 | O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16545 | P0161 | 40A1 | O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16554 | P0170 | 40AA | System pomiaru paliwa, paliwa – usterka (bank 1) mieszanka za uboga | A |
| 16555 | P0171 | 40AB | System pomiaru paliwa, paliwa – system osłabiony (bank 1) mieszanka za bogata | B |
| 16556 | P0172 | 40AC | System pomiaru paliwa, paliwa – system wzmocniony (bank 1) | B |
| 16557 | P0173 | 40AD | System pomiaru paliwa, paliwa – usterka (bank 2) | B |
| 16558 | P0174 | 40AE | System pomiaru paliwa, paliwa – system osłabiony (bank 2) | B |
| 16559 | P0175 | 40AF | System pomiaru paliwa, paliwa – system wzmocniony (bank 2) | B |
| 16603 | P0219 | 40DB | Przekroczone maksymalne obroty silnika |  |
| 16605 | P0221 | 40DD | Czujnik G188 położenia 2 napędu przepustnicy, niedopuszczalna wartość sygnału |  |
| 16606 | P0222 | 40DE | Czujnik G188 położenia 2 napędu przepustnicy, za mała wartość sygnału |  |
| 16607 | P0223 | 40DF | Czujnik G188 położenia 2 napędu przepustnicy, za duża wartość sygnału |  |
| 16610 | P0226 | 40E2 | Czujnik 1/2 G79+G185 położenia pedału przyspieszenia, niedopuszcz wartość sygn. |  |
| 16611 | P0227 | 40E3 | Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia, za mała wartość sygnału |  |
| 16612 | P0228 | 40E4 | Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia, za duża wartość sygnału |  |
| 16620 | P0236 | 40EC | Czujnik - G31 ciśnienia doładowania, niezrozumiała wartość sygnału | B |
| 16621 | P0237 | 40ED | Czujnik - G31 ciśnienia doładowania, za mała wartość sygnału | B |
| 16622 | P0238 | 40EE | Czujnik - G31 ciśnienia doładowania, za duża wartość sygnału | B |
| 16645 | P0261 | 4105 | Zawór wtryskowy cylindra 1 – zwarcie z (–) – N30 |  |
| 16646 | P0262 | 4106 | Zawór wtryskowy cylindra 1 – zwarcie z (+) – N30 |  |
| 16648 | P0264 | 4108 | Zawór wtryskowy cylindra 2 – zwarcie z (–) – N31 |  |
| 16649 | P0265 | 4109 | Zawór wtryskowy cylindra 2 – zwarcie z (+) – N31 |  |
| 16651 | P0267 | 410B | Zawór wtryskowy cylindra 3 – zwarcie z (–) – N32 |  |
| 16652 | P0268 | 410C | Zawór wtryskowy cylindra 3 – zwarcie z (+) – N32 |  |
| 16654 | P0270 | 410E | Zawór wtryskowy cylindra 4 – zwarcie z (–) – N33 |  |
| 16655 | P0271 | 410F | Zawór wtryskowy cylindra 4 – zwarcie z (+) – N33 |  |
| 16657 | P0273 | 4111 | Zawór wtryskowy cylindra 5 – zwarcie z (–) – N83 |  |
| 16658 | P0274 | 4112 | Zawór wtryskowy cylindra 5 – zwarcie z (+) – N83 |  |
| 16684 | P0300 | 412C | Wykryto przerwę zapłonu na którymś z cylindrów (braki zapłonów/spalania) | B |
| 16685 | P0301 | 412D | Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16686 | P0302 | 412E | Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16687 | P0303 | 412F | Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16688 | P0304 | 4130 | Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16689 | P0305 | 4131 | Cylinder #5 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16690 | P0306 | 4132 | Cylinder #6 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16691 | P0307 | 4133 | Cylinder #7 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16692 | P0308 | 4134 | Cylinder #8 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16693 | P0309 | 4135 | Cylinder #9 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16694 | P0310 | 4136 | Cylinder #10 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16695 | P0311 | 4137 | Cylinder #11 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16696 | P0312 | 4138 | Cylinder #12 – wykryto przerwę zapłonu (MIL - A lub B – miganie) | A/ B |
| 16697 | P0313 | 4139 | Wykryto przerwę zapłonu – inne nietypowe błędy na którymś z cylindrów | A/ B |
| 16698 | P0314 | 413A | Inne indywidualne błędy na którymś z cylindrów | A/ B |
| 16705 | P0321 | 4141 | Czujnik - G28 obrotów silnika, niezrozumiała wartość sygnału | A |
| 16706 | P0322 | 4142 | Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału – G28 | A |
| 16708 | P0324 | 4144 | Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – błąd czujnika – G28 | A |
| 16709 | P0325 | 4145 | Czujnik uderzeniowy #1 – brak sygnału (bank 1 lub pojedynczy sensor) – G61 | A |
| 16710 | P0326 | 4146 | Czujnik uderzeniowy #1 – zwarcie plus (bank 1 lub pojedynczy sensor) – G61 | A |
| 16711 | P0327 | 4147 | Czujnik spalania stukowego 1 - G61 – za mała wartość sygnału | A |
| 16712 | P0327 | 4148 | Czujnik spalania stukowego 1 - G61 – za duża wartość sygnału | A |
| 16716 | P0332 | 414C | Czujnik spalania stukowego 2 - G66 – za mała wartość sygnału | A |
| 16717 | P0333 | 414D | Czujnik spalania stukowego 2 - G66 – za duża wartość sygnału | A |
| 16719 | P0335 | 414F | Awaria czujnika – G28 !!! | A |
| 16720 | P0336 | 4150 | Awaria czujnika – G28 !!! | A |
| 16721 | P0337 | 4151 | Obwód czujnika pozycji wału korbowego – niskie wejście – G4 | A |
| 16725 | P0341 | 4155 | Czujnik położenia wałka rozrządu - czujnik – G40 niedopuszczalna wartość sygn. | A |
| 16726 | P0342 | 4156 | Czujnik położenia wałka rozrządu - czujnik – G40 za mała wartość sygnału | A |
| 16727 | P0343 | 4157 | Czujnik położenia wałka rozrządu - czujnik – G40 za duża wartość sygnału | A |
| 16730 | P0346 | 415A | Czujnik położenia wałka rozrządu - czujnik – G163 niedopuszczalna wartość sygn. | A |
| 16731 | P0347 | 415B | Czujnik położenia wałka rozrządu - czujnik – G163 za mała wartość sygnału | A |
| 16732 | P0348 | 415C | Czujnik położenia wałka rozrządu - czujnik – G163 za duża wartość sygnału | A |
| 16784 | P0400 | 4190 | Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – usterka przepływu | B |
| 16785 | P0401 | 4191 | Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ | B |
| 16786 | P0402 | 4192 | Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – nadmierny przepływ | B |
| 16787 | P0403 | 4193 | válvula de reciclaje de gases de escape – N18 defecto | B |
| 16788 | P0404 | 4194 | Sistema de recirculación de gases de escape Diferencia de regulación | B |
| 16789 | P0405 | 4195 | Termosensor para la recirculación de gases de escape - G98 Señal muy baja | B |
| 16790 | P0406 | 4196 | Termosensor para la recirculación de gases de escape - G98 Señal muy alta | B |
| 16791 | P0407 | 4197 | Potenciómetro para la recirculación de los gases de escape - G212 | B |
| 16792 | P0408 | 4198 | Potenciómetro para la recirculación de los gases de escape - G212 | B |
| 16794 | P0410 | 419A | Sistema de aire secundario Funcionamiento incorrecto | B |
| 16795 | P0411 | 419B | System obiegu wtórnego powietrza (B2) – nieprawidłowyy przepływ | B |
| 16804 | P0420 | 41A4 | Rząd cylindrów 1, za mała sprawność systemu katalizatorów, za słabe działanie | B |
| 16806 | P0422 | 41A6 | Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 1) | B |
| 16816 | P0432 | 41B0 | Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 2) | B |
| 16824 | P0440 | 41B8 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania | B |
| 16825 | P0441 | 41B9 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niewystarczająca przepustowość. | A |
| 16826 | P0442 | 41BA | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (mały) | B |
| 16836 | P0452 | 41C4 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – niskie wejście | B |
| 16837 | P0453 | 41C5 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – wysokie wejście | B |
| 16839 | P0455 | 41C7 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży) | B |
| 16845 | P0461 | 41CD | Obwód czujnika poziomu paliwa – zakres / działanie | B |
| 16885 | P0501 | 41F5 | Czujnik prędkości pojazdu – niewłaściwy zakres / działanie | A |
| 16890 | P0506 | 41FA | Regulacja jałowego biegu – obroty poniżej wymaganej wartości | A |
| 16891 | P0507 | 41FB | Regulacja jałowego biegu – obroty powyżej wymaganej wartości | A |
| 16894 | P0510 | 41FE | Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60 | B |
| 16944 | P0560 | 4230 | Napięcie zasilające – niezrozumiała wartość sygnału | B |
| 16946 | P0562 | 4232 | Napięcie zasilające – za mała wartość sygnału | B |
| 16947 | P0563 | 4233 | Napięcie zasilające – za duża wartość sygnału | B |
| 16952 | P0568 | 4238 | Włącznik układu utrzymywania prędkości jazdy – nidopuszczalna wartość sygnału | B |
| 16955 | P0571 | 423B | Przełącznik F świateł stop (hamulca) – niezrozumiała wartość sygnału | B |
| 16984 | P0600 | 4258 | Moduł kontroli wewnętrznej – magistrala danych (BUS) – błąd | B |
| 16985 | P0601 | 4259 | Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd | B |
| 16986 | P0602 | 425A | Moduł kontroli wewnętrznej – błąd programowania (EPROM) – błąd | B |
| 16987 | P0603 | 425B | Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd | B |
| 16988 | P0604 | 425C | Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd | B |
| 16989 | P0605 | 425D | Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd | B |
| 16990 | P0606 | 425E | Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd | B |
| 17090 | P0706 | 42C2 | Obwód czujnika zasięgu transmisji – zakres / działanie – F125 | A |
| 17091 | P0707 | 42C3 | Obwód czujnika zakresu transmisji – niskie wejście – F125 | D |
| 17092 | P0708 | 42C4 | Obwód czujnika zakresu transmisji – wysokie wejście – F125 | D |
| 17455 | P1047 | 442F | Zawór przestawiania wałków rozrządu, wylotowy N138, – ust w obwodzie elektr |  |
| 17456 | P1048 | 4430 | Zawór przestawiania wałków rozrządu, wylotowy N138, – zwarcie do (+) |  |
| 17457 | P1049 | 4431 | Zawór przestawiania wałków rozrządu, wylotowy N138, – zwarcie do (–) |  |
| 17458 | P1050 | 4432 | Zawór przestawiania wałków rozrządu, wylotowy N138, – przerwa w ciągłości |  |
| 17509 | P1101 | 4465 | Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza | D |
| 17510 | P1102 | 4466 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – zwarcie do (+) | A |
| 17511 | P1103 | 4467 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie | A |
| 17512 | P1104 | 4468 | Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie / przeciek powietrza | A |
| 17513 | P1105 | 4469 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – zwarcie do (+) | A |
| 17514 | P1106 | 446A | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – ulot powietrza | A |
| 17515 | P1107 | 446B | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – zwarcie do (+) | A |
| 17516 | P1108 | 446C | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie | A |
| 17517 | P1109 | 446D | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napięcie za niskie – ulot powietrza | A |
| 17518 | P1110 | 446E | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – zwarcie do (+) | A |
| 17519 | P1111 | 446F | Układ regulacji lambda, rząd cylindrów 1, system za ubogi | A |
| 17520 | P1112 | 4470 | Układ regulacji lambda, rząd cylindrów 1, system za bogaty | A |
| 17521 | P1113 | 4471 | Rząd cylindrów 1, sonda 1, za wysoka rezystancja wewnętrzna | A |
| 17522 | P1114 | 4472 | Rząd cylindrów 1, sonda 2, za wysoka rezystancja wewnętrzna | A |
| 17523 | P1115 | 4472 | Rząd cylindrów 1, sonda 1, obwód grzewczy, – zwarcie do (–) | A |
| 17524 | P1116 | 4474 | Rząd cylindrów 1, sonda 1, obwód grzewczy, przerwa w ciągłości przewodów | A |
| 17525 | P1117 | 4475 | Rząd cylindrów 1, sonda 2, obwód grzewczy, zwarcie z (+) | A |
| 17526 | P1118 | 4476 | Rząd cylindrów 1, sonda 2, obwód grzewczy, przerwa w ciągłości przewodów | A |
| 17535 | P1127 | 447F | Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki paliwow (mult.) - system za bogaty | B |
| 17536 | P1128 | 4480 | Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki paliwow (mult.) - system za ubogi | B |
| 17544 | P1136 | 4488 | Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki paliwow (add.jałowy bieg) - sys za ubogi | B |
| 17545 | P1137 | 4489 | Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki paliwow (add.jałowy bieg) - sys za bogaty | B |
| 17550 | P1142 | 448E | Rejestracja obciążenia, przekroczona dolna granica | B |
| 17551 | P1143 | 448F | Rejestracja obciążenia, przekroczona górna granica | B |
| 17557 | P1149 | 4495 | Układ regulacji lambda, rząd cylindrów 1, niezrozu miała wartość regulowana | A |
| 17560 | P1152 | 4498 | Adaptacja mieszanki, zakres 2 poniżej dolnej granicy ubogiej mieszanki | A |
| 17573 | P1165 | 44A5 | Adaptacja mieszanki, zakres 1 poniżej górna granica bogatej mieszanki | A |
| 17579 | P1171 | 44AB | Czujnik G188 kąta 2 dla napędu przepustnicy, niezrozumiała wartość sygnału | A |
| 17580 | P1172 | 44AC | Czujnik G188 kąta 2 dla napędu przepustnicy, za mała wartość sygnału | A |
| 17581 | P1173 | 44AD | Czujnik G188 kąta 2 dla napędu przepustnicy, za wysoka wartość sygnału | A |
| 17584 | P1176 | 44AE | Rząd cylindrów 1 korekcja lambda dla sondy lambda za kat. Osiągn. granica regul. | A |
| 17595 | P1187 | 44BB | Linearna sonda lambda / rezystancja kompensacji, przerwa w obwodzie elektr. | A |
| 17599 | P1191 | 44BF | Linearna sonda lambda przed katalizatorem zamieniona | A |
| 17604 | P1196 | 44C4 | Rząd cylindrów 1, sonda 1 układ podgrzewania, ust elektrycznego obw grzewcz. | A |
| 17605 | P1197 | 44C5 | Rząd cylindrów 2, sonda 1 układ podgrzewania, ust elektrycznego obw grzewcz. | A |
| 17606 | P1198 | 44C6 | Rząd cylindrów 1, sonda 2 układ podgrzewania, ust elektrycznego obw grzewcz. | A |
| 17607 | P1199 | 44C7 | Rząd cylindrów 2, sonda 2 układ podgrzewania, ust elektrycznego obw grzewcz. | A |
| 17608 | P1200 | 44C8 | Obwód recyrkulacji powietrza turbokompresora – N249 |  |
| 17609 | P1201 | 44C9 | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 1 – usterka elektryczna – N30 | A |
| 17610 | P1202 | 44CA | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 2 – usterka elektryczna – N31 | A |
| 17611 | P1203 | 44CB | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 3 – usterka elektryczna – N32 | A |
| 17612 | P1204 | 44CC | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 4 – usterka elektryczna – N33 | A |
| 17613 | P1205 | 44CD | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 5 – usterka elektryczna – N83 | A |
| 17614 | P1206 | 44CE | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 6 – usterka elektryczna – N84 | A |
| 17615 | P1207 | 44CF | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 7 – usterka elektryczna – N85 | A |
| 17616 | P1208 | 44D0 | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 8 – usterka elektryczna – N86 | A |
| 17621 | P1213 | 44D5 | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 1 – zwarcie z (+) – N30 | A |
| 17622 | P1214 | 44D6 | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 2 – zwarcie z (+) – N31 | A |
| 17623 | P1215 | 44D7 | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 3 – zwarcie z (+) – N32 | A |
| 17624 | P1216 | 44D8 | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 4 – zwarcie z (+) – N33 | A |
| 17625 | P1217 | 44D9 | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 5 – zwarcie z (+) – N83 | A |
| 17626 | P1218 | 44DA | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 6 – zwarcie z (+) – N84 | A |
| 17627 | P1219 | 44DB | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 7 – zwarcie z (+) – N85 | A |
| 17628 | P1220 | 44DC | Obwód wtrysku/Zawór wtryskowy cylindra 8 – zwarcie z (+) – N86 | A |
| 17633 | P1225 | 44E1 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – zwarcie z (–) – N30 | A |
| 17634 | P1226 | 44E2 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – zwarcie z (–) – N31 | A |
| 17635 | P1227 | 44E3 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – zwarcie z (–) – N32 | A |
| 17636 | P1228 | 44E4 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – zwarcie z (–) – N33 | A |
| 17637 | P1229 | 44E5 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – zwarcie z (–) – N83 | A |
| 17638 | P1230 | 44E6 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – zwarcie z (–) – N84 | A |
| 17639 | P1231 | 44E7 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – zwarcie z (–) – N85 | A |
| 17640 | P1232 | 44E8 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – zwarcie z (–) – N86 | A |
| 17645 | P1237 | 44ED | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty/przerwa – N30 | A |
| 17646 | P1238 | 44EE | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty/przerwa – N31 | A |
| 17647 | P1239 | 44EF | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty/przerwa – N32 | A |
| 17648 | P1240 | 44F0 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty/przerwa – N33 | A |
| 17649 | P1241 | 44F1 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty/przerwa – N83 | A |
| 17650 | P1242 | 44F2 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty/przerwa – N84 | A |
| 17651 | P1243 | 44E3 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty/przerwa – N85 | A |
| 17652 | P1244 | 44F4 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty/przerwa – N86 | A |
| 17653 | P1245 | 44F5 | Czujnik G80 - zwarcie do (–) | A |
| 17654 | P1246 | 44F6 | Czujnik G80 - zwarcie do (+) | A |
| 17655 | P1247 | 44F7 | Czujnik G80 – niezrozumiała wartość / odchyłka | A |
| 17656 | P1248 | 44F8 | Poziom paliwa za niski – zatankować samochód | A |
| 17658 | P1250 | 44FA | Za niski poziom napełnienia paliwem – zatankować samochód | A |
| 17663 | P1255 | 44FF | Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego – zwarcie z (–) | A |
| 17695 | P1287 | 451F | Zawór N249 powietrza obiegowego turbosprężarki przerwa w ciągłości przewodów | A |
| 17696 | P1288 | 4520 | Zawór N249 powietrza obiegowego turbosprężarki zwarcie z (+) | A |
| 17697 | P1289 | 4521 | Zawór N249 powietrza obiegowego turbosprężarki zwarcie z (–) | A |
| 17704 | P1296 | 4528 | Usterka systemu chłodzenia silnika |  |
| 17733 | P1325 | 4545 | Regulacja spalnia przeciwstukowego dla cylindra #1, osiągnięta granica regulacji | D |
| 17734 | P1326 | 4546 | Regulacja spalnia przeciwstukowego dla cylindra #2, osiągnięta granica regulacji | D |
| 17735 | P1327 | 4547 | Regulacja spalnia przeciwstukowego dla cylindra #3, osiągnięta granica regulacji | D |
| 17736 | P1328 | 4548 | Regulacja spalnia przeciwstukowego dla cylindra #4, osiągnięta granica regulacji | D |
| 17737 | P1329 | 4549 | Regulacja spalnia przeciwstukowego dla cylindra #5, osiągnięta granica regulacji | D |
| 17738 | P1330 | 454A | Regulacja spalnia przeciwstukowego dla cylindra #6, osiągnięta granica regulacji | D |
| 17739 | P1331 | 454B | Regulacja spalnia przeciwstukowego dla cylindra #7, osiągnięta granica regulacji | D |
| 17740 | P1332 | 454C | Regulacja spalnia przeciwstukowego dla cylindra #8, osiągnięta granica regulacji | D |
| 17743 | P1335 | 454F | Sprawdzanie momentu obrotowego silnika, powyżej granicy regulacji* | D |
| 17744 | P1336 | 4550 | Sprawdzanie momentu obrotowego silnika, powyżej granicy regulacji | D |
| 17745 | P1337 | 4551 | Rząd cylindrów 1, położenie wałka rozrządu czujnik – G163 - zwarcie z (–) | D |
| 17746 | P1338 | 4552 | Rząd cylindrów 1, położenie wałka rozrządu czujnik – G163 - zwarcie z (+) | D |
| 17747 | P1339 | 4553 | Położenie wałka rozrządu i położenie wału korbowego – błędne podłącz. czujnika | D |
| 17748 | P1340 | 4554 | Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją | A |
| 17749 | P1341 | 4555 | Poziom #1 wyjścia zapłonu – zwarcie do (–) | A |
| 17751 | P1343 | 4557 | Poziom #2 wyjścia zapłonu – zwarcie do (–) | A |
| 17753 | P1345 | 4559 | Poziom #3 wyjścia zapłonu – zwarcie do (–) | A |
| 17763 | P1355 | 4563 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #1, przerwa w ciągłości przewodu | A |
| 17764 | P1356 | 4564 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #1, zwarcie z (+) | A |
| 17765 | P1357 | 4565 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #1, zwarcie z (–) | A |
| 17766 | P1358 | 4566 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #2, przerwa w ciągłości przewodu | A |
| 17767 | P1359 | 4567 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #2, zwarcie z (+) | A |
| 17768 | P1360 | 4568 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #2, zwarcie z (–) | A |
| 17769 | P1361 | 4569 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #3, przerwa w ciągłości przewodu | A |
| 17770 | P1362 | 456A | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #3, zwarcie z (+) | A |
| 17771 | P1363 | 456B | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #3, zwarcie z (–) | A |
| 17772 | P1364 | 456C | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #4, przerwa w ciągłości przewodu | A |
| 17773 | P1365 | 456D | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #4, zwarcie z (+) | A |
| 17774 | P1366 | 456E | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #4, zwarcie z (–) | A |
| 17775 | P1367 | 456F | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #5, przerwa w ciągłości przewodu | A |
| 17776 | P1368 | 4570 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #5, zwarcie z (+) | A |
| 17777 | P1369 | 4571 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #5, zwarcie z (–) | A |
| 17778 | P1370 | 4572 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #6, przerwa w ciągłości przewodu | A |
| 17779 | P1371 | 4573 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #6, zwarcie z (+) | A |
| 17780 | P1372 | 4574 | Sterowanie układem zapłonowym, cylinder #6, zwarcie z (–) | A |
|  |  |  |  | A |
| 17794 | P1386 | 4582 | Uszkodzony komputer sterujący J220 sterujący pracą silnika | A |
| 17795 | P1387 | 4583 | Uszkodzony komputer sterujący J220 sterujący pracą silnika | A |
| 17796 | P1388 | 4584 | Uszkodzony komputer sterujący J220 sterujący pracą silnika (kontrolka EPC) | A |
| 17799 | P1391 | 4587 | Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) – zwarcie do (–) | A |
| 17800 | P1392 | 4588 | Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – zwarcie do (+) | A |
| 17801 | P1393 | 4589 | Poziom #1 wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna | A |
| 17802 | P1394 | 458A | Poziom #2 wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna | A |
| 17803 | P1395 | 458B | Poziom #3 wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna | A |
| 17804 | P1396 | 458C | Czujnik prędkości silnika – brakujący ząb | A |
| 17808 | P1400 | 4590 | Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna | A |
| 17809 | P1401 | 4591 | Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia | A |
| 17810 | P1402 | 4592 | Obwód zaworu EGR – zwarcie do (+) | A |
| 17815 | P1407 | 4597 | Czujnik temperatury EGR – sygnał za słaby | A |
| 17816 | P1408 | 4598 | Czujnik temperatury EGR – sygnał za mocny | B |
| 17817 | P1409 | 4599 | Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa – N80 – usterka w obwodzie elektrycznym | B |
| 17818 | P1410 | 459A | Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa – N80 – zwarcie do (+) | A |
| 17819 | P1411 | 459B | System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przepływ ograniczony | A |
| 17822 | P1414 | 459E | System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto nieszczelność | B |
| 17826 | P1418 | 45A2 | Czujnik poziomu paliwa – sygnał za mocny | B |
| 17828 | P1420 | 45A4 | Zawór odpowietrzania zbiornika ukł. wtórnego powietrza (–N112) – usterka elektr. | A |
| 17829 | P1421 | 45A5 | Zawór wylotowy zbiornika ukł. wtórnego powietrza (N112) – zwarcie do (–) | A |
| 17830 | P1422 | 45A6 | Zawór wylotowy zbiornika ukł. wtórnego powietrza (N112) – zwarcie do (+) | A |
| 17831 | P1423 | 45A7 | System odpowietrzania zbiornika wtórnego powietrza (N112) – przepływ za słaby | A |
| 17832 | P1424 | 45A8 | system obiegu wtórnego powietrza, (N112) – rozpoznana nieszczelność | B |
| 17833 | P1425 | 45A9 | Zawór N80 odpowietrzania zbiornika paliwa, – zwarcie do (–) | A |
| 17834 | P1426 | 45AA | Zawór N80 odpowietrzania zbiornika paliwa, – przerwa w obwodzie elektrycznym | A |
| 17835 | P1427 | 45AB | Sterowanie pompą podciśnienia hamulców – zwarcie do (+) |  |
| 17836 | P1428 | 45AC | Sterowanie pompą podciśnienia hamulców – zwarcie do (–) |  |
| 17837 | P1429 | 45AD | Sterowanie pompą podciśnienia hamulców – przerwa w obwodzie elektrycznym |  |
| 17838 | P1430 | 45AE | Sterowanie pompą podciśnienia hamulców – przerwa lub zwarcie do (+) |  |
| 17839 | P1431 | 45AF | Sterowanie pompą podciśnienia hamulców – przerwa lub zwarcie do (–) | A |
| 17840 | P1432 | 45B0 | Zawór wylotowy N112 wtórnego powietrza – przerwa w obwodzie elektrycznym | A |
| 17841 | P1433 | 45B1 | Przekaźnik J299 pompy obiegu wtórnego powietrza – przerwa w obwodzie elektr. | A |
| 17842 | P1434 | 45B2 | Przekaźnik J299 pompy obiegu wtórnego powietrza – zwarcie (+) | A |
| 17843 | P1435 | 45B3 | Przekaźnik J299 pompy obiegu wtórnego powietrza – zwarcie (–) | A |
| 17844 | P1436 | 45B4 | Przekaźnik J299 pompy obiegu wtórnego powietrza – usterka elektr. w obwodzie | A |
| 17848 | P1440 | 45B8 | Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty | A |
| 17858 | P1450 | 45C2 | Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – zwarcie (+) | A |
| 17859 | P1451 | 45C3 | Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – zwarcie (–) | A |
| 17860 | P1452 | 45C4 | Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – przerwa | A |
| 17878 | P1470 | 45D6 | Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka | A |
| 17879 | P1471 | 45D7 | Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – zwarcie do (+) | A |
| 17883 | P1475 | 45DB | L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygnału obwód otwarty | A |
| 17884 | P1476 | 45DC | L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia | A |
| 17887 | P1479 | 45DF | System podciśnienia hamulców, usterka mechaniczna. | A |
| 17908 | P1500 | 45F4 | Przekaźnik J17 pompy paliwa, usterka elektryczna – usterka w instalacji elektr. | A |
| 17909 | P1501 | 45F5 | Przekaźnik J17 pompy paliwa, usterka elektryczna – zwarcie do (–) | A |
| 17910 | P1502 | 45F6 | Przekaźnik J17 pompy paliwa, usterka elektryczna – zwarcie do (+) | A |
| 17912 | P1504 | 45F8 | System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie | A |
| 17913 | P1505 | 45F9 | CPT przełącznik nie zamyka – przerwa w obwodzie elektrycznym | A |
| 17914 | P1506 | 45FA | CPT przełącznik nie otwiera – zwarcie do (–) | A |
| 17917 | P1509 | 45FD | Obwód IAT – usterka elektryczna | A |
| 17918 | P1510 | 45FE | Obwód IAT – zwarcie do (+) | A |
| 17919 | P1511 | 45FF | Zawór N156 wielogardzielowego przełączania kolektora ssą – usterka elektryczna | D |
| 17920 | P1512 | 4600 | Zawór N156 wielogardzielowego przełączania kolektora ssą – zwarcie do (+) | D |
| 17923 | P1515 | 4603 | Zawór N156 wielogardzielowego przełączania kolektora ssą – zwarcie do (–) | D |
| 17924 | P1516 | 4604 | Zawór N156 wielogardzielowego przełączania kolektora ssą – przerwa w obwodzie | D |
| 17925 | P1517 | 4605 | Przekaźnik główny J271, usterka elektryczna w obwodzie do przekaźnika | A |
| 17927 | P1519 | 4607 | Rząd cylindrów #1, przestawianie wałka rozrządu, brak – brak funkcji | D |
| 17937 | P1529 | 4611 | Rząd cylindrów #1, przestawianie wałka rozrządu, brak – zwarcie do (+) | D |
| 17938 | P1530 | 4612 | Rząd cylindrów #1, przestawianie wałka rozrządu, brak – zwarcie do (–) | D |
| 17939 | P1531 | 4613 | Rząd cylindrów #1, przestawianie wałka rozrządu, brak – przerwa w obwodzie | D |
| 17947 | P1539 | 461A | Przełącznik F36 pedału sprzęgła, niezrozumiała wartość sygnału | D |
| 17949 | P1541 | 461D | Przekaźnik J17 pompy paliwa,– przerwa w ciągłości przewodów | D |
| 17950 | P1542 | 461E | Czujnik kąta napędu przepustnicy G187 – niezrozumiała wartość sygnału | D |
| 17951 | P1543 | 461F | Czujnik G187 kąta napędu przepustnicy – za niska wartość sygnału | D |
| 17952 | P1544 | 4620 | Czujnik G187 kąta napędu przepustnicy – za wysoka wartość sygnału | A |
| 17953 | P1545 | 4621 | Sterowanie przepustnicą, nieprawidłowe funkcjonowanie (pulsuje kontrolka EPC) | A |
| 17954 | P1546 | 4622 | Zawór elektromagnetyczny N75 ograniczenia cieśn.. doładowania – zwarcie do (+) | A |
| 17955 | P1547 | 4623 | Zawór elektromagnetyczny N75 ograniczenia cieśn.. doładowania – zwarcie do (–) | A |
| 17956 | P1548 | 4624 | Zawór elektromagnetyczny N75 ograniczenia cieśn.. doładowania – przerwa w ob. | A |
| 17963 | P1555 | 462B | Przekroczone w górę maksymalne ciśnienie doładowania | A |
| 17964 | P1556 | 462C | Przekroczona w dół granica regulacji układu regulacji ciśnienia doładowania | A |
| 17965 | P1557 | 462D | Przekroczona w górę granica regulacji układu regulacji ciśnienia doładowania | A |
| 17966 | P1558 | 452E | Napęd przepustnicy G186 – usterka w obwodzie elektr. | A |
| 17967 | P1559 | 462F | Jednostka J338 sterującą przepustnicą, usterka – w nastawach podstawowych | A |
| 17968 | P1560 | 4630 | Przekroczone w górę maksymalne ciśnienie doładowania (uszk mechaniczne) | A |
| 17972 | P1564 | 4634 | Jednostka J338 sterujaca przepustnicą, dolne napięcie przy nastawach podstaw | A |
| 17973 | P1565 | 4635 | Jednostka J338 sterująca przepustnicą, nie została osiągnięta dolna wartość krańc | A |
| 17976 | P1568 | 4638 | Jednostka J338 sterującą przepustnicą, usterka mechaniczna | A |
| 17977 | P1569 | 4639 | Przełącznik E45 układu GRA, niezrozumiała wartość sygnału | A |
| 17978 | P1570 | 463A | Komputer sterujący elektroniką silnika zablokowany – (błędne kodowanie/zwarcie) | A |
| 17987 | P1579 | 4643 | Jednostka J338 sterująca przepustnicą, adaptacja przepustnicy nie rozpoczęła się | A |
| 17988 | P1580 | 4644 | Usterka aktuatora przepustnicy (B1) – może być spowodowana słabym napięciem akumulatora - jeżeli występuje razem z 16487 (P0103) | A |
| 17990 | P1582 | 4646 | Jałowa adaptacja zakończona | B |
| 17993 | P1585 | 4649 | Jednostka J338 sterująca przepustnicą, adaptacja przepustnicy nie rozpoczęła się | A |
| 17994 | P1586 | 464A | Mechanizm/silnik -N144/145 - niezrozumiała wartość sygnału |  |
| 17995 | P1587 | 464B | Mechanizm/silnik -N144/145 - zwarcie do (–) |  |
| 17996 | P1588 | 464C | Mechanizm/silnik -N144/145 - zwarcie do (+) |  |
| 18008 | P1600 | 4658 | Terminal 15 Napięcie zasilające zacisk 30, - za mała wartość napięcia | B |
| 18010 | P1602 | 465A | Terminal 30 Napięcie zasilające zacisk 30, - za mała wartość napięcia | D |
| 18011 | P1603 | 465A | Uszkodzony komputer sterujący lub nie prawidłowo zakodowany | A |
| 18012 | P1604 | 465A | Uszkodzony komputer sterujący lub nie prawidłowo zakodowany | A |
| 18014 | P1606 | 465E | Nieprawidłowy przepyw informacji i wymagany moment obrotowy silnika z komputera sterującego systemem ABS, usterka elektryczna w obwodzie prądowym | A |
| 18017 | P1609 | 4661 | Odcięcie paliwa zostało włączone |  |
| 18018 | P1610 | 4662 | Uszkodzony komputer sterujący – J220 |  |
| 18019 | P1611 | 4663 | Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli – zwarcie do (–) | D |
| 18020 | P1612 | 4664 | Komputer s ECU sterujący pracą silnika błędnie zakodowany. | A |
| 18021 | P1613 | 4665 | Obwód informowania MIL – przerwa w obwodzie elektr. lub zwarcie do (+) | A |
| 18032 | P1624 | 4670 | Wymaganie lampka sygnalizacyjna włączona aktywna |  |
| 18034 | P1626 | 4672 | Magistrala danych napęd, brakujące dane komputera sterującego skrzynią biegów. | A |
| 18038 | P1630 | 4676 | Przyspieszemała wartość sygnału przyspieszemała wartość sygnału |  |
| 18039 | P1631 | 4677 | Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia - za wysoka wartość sygnału |  |
| 18041 | P1633 | 4679 | Czujnik 2 G185 położenia pedału przyspieszenia - za mała wartość sygnału |  |
| 18042 | P1634 | 467A | Czujnik 2 G185 położenia pedału przyspieszenia - za wysoka wartość sygnału |  |
| 18043 | P1635 | 467B | Czujnik 2 G185 położenia pedału przyspieszenia - niezrozumiała wartość sygnału |  |
| 18044 | P1636 | 467C | Magistrala danych napędu – brakująca informacja z komp ster poduszkami bezp. |  |
| 18045 | P1637 | 467D | Magistrala danych napędu – brakująca informacja z komp ster poduszkami bezp. |  |
| 18046 | P1638 | 467E | Magistrala danych napędu – brakująca informacja z komp ster poduszkami bezp. |  |
| 18047 | P1639 | 467F | Czujnik 1/2 położenia pedału przyspieszenia G79+G185, niezrozumiała wartość syg |  |
| 18048 | P1640 | 4680 | Uszkodzony komputer sterujący |  |
| 18049 | P1641 | 4681 | Odczytać pamięć usterek komputera sterującego układem klimatyzacji |  |
| 18050 | P1642 | 4682 | Odczytać pamięć usterek komputera sterującego poduszką bezpieczeństwa. |  |
| 18051 | P1643 | 4683 | Odczytać pamięć usterek komputera sterującego systemem komfort/central electric |  |
| 18052 | P1644 | 4684 | Odczytać pamięć usterek komputera sterującego blokadą immobilisera |  |
| 18053 | P1645 | 4685 | Magistrala danych napędu, brak danych od elektroniki ster. ukł. napędu 4 koła. |  |
| 18056 | P1648 | 4688 | Uszkodzona magistrala danych napędu. |  |
| 18057 | P1649 | 4689 | Magistrala danych napędu, brak danych z komputera sterującego systemem ABS. |  |
| 18058 | P1650 | 468A | Magistrala danych napędu, brak Informacji z zestawu wskaźników |  |
| 18084 | P1626 | 46A4 | Lampka K132 sygnal elektrycznego układu przyspieszania, usterka elektryczna |  |
| 18085 | P1677 | 46A5 | Lampka K132 sygnal elektrycznego układu przyspieszania - zwarcie do (+) |  |
| 18086 | P1678 | 46A6 | Lampka K132 sygnal elektrycznego układu przyspieszania - zwarcie do (–) |  |
| 18087 | P1679 | 46A7 | Lampka K132 sygnal elektrycznego układu przyspieszania - przerwa w obwodzie |  |
| 18090 | P1682 | 46AA | Magistrala danych napędu – brakująca informacja z komp ster ster sys ABS. |  |
| 18091 | P1683 | 46AB | Magistrala danych napędu – brakująca informacja z komp ster poduszkami bezp. |  |
| 18099 | P1691 | 46B3 | Lampka sygnalizacyjna diagnozy własnej K83, przerwa |  |
| 18100 | P1692 | 46B4 | Lampka sygnalizacyjna diagnozy własnej K83, - zwarcie do (–) |  |
| 18101 | P1693 | 46B5 | Lampka sygnalizacyjna diagnozy własnej K83, - zwarcie do (+) |  |
| 18261 | P1853 | 4755 | Magistrala danych CAN-Bus, niezrozumiałe dane z systemu komp ster sys ABS. |  |
| 18320 | P1912 | 4790 | Czujnik – G294 ciśnienia wzmacniacza siły hamowania – zwarcie do (+) / przerwa |  |
| 18321 | P1913 | 4791 | Czujnik – G294 ciśnienia wzmacniacza siły hamowania – zwarcie do (–) |  |
| 18322 | P1914 | 4792 | Czujnik – G294 ciśnienia wzmacniacza siły hamowania – niezrozum wartość sygn. |  |
| 65535 | P0603 |  | Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) !!!Jeśli błąd pojawi się w danym testowanym module to dotyczy tego modułu!!! |  |
| 65535 | P0603 |  | Nie zapisano żadnych usterek (jeśli kontrolka MIL nie jest podświetlona) | A |
| 65535 | P0603 |  | Błąd jednostki kontrolnej – w diagnozowanym systemie | A |
|  | P0217 |  | Lampka temperatury – silnik gorący | A |
|  | P0218 |  | Lampka temperatury - ... gorące | D+ |
|  | P0326 |  | Czujnik uderzenia – stałe uderzenia | D+ |
|  | P0351 |  | Zapłon – usterka | D |
|  | P0352 |  | Zapłon – usterka | D |
|  | P0420 |  | Konwerter – niska wydajność | D |
|  | P0443 |  | Odpowietrzenie EVAP – usterka obwodu | A |
|  | P0500 |  | Czujnik VSS – brak sygnału | D |
|  | P0560 |  | Napięcie baterii – poza zasięgiem | A |
|  | P0561 |  | Napięcie baterii – niestabilne | D |
|  | P0562 |  | Napięcie baterii – niskie | D |
|  | P0563 |  | Napięcie baterii – wysokie | D |
|  | P0565 |  | Cruise control – usterka obwodu | D |
|  | P0571 |  | Przełącznik hamulca – usterka obwodu | D |
|  | P0572 |  | Przełącznik hamulca – niskie napięcie | D |
|  | P0573 |  | Przełącznik hamulca – wysokie napięcie | D |
|  | P0600 |  | PCM – brak seryjnych danych | D |
|  | P0601 |  | EPROM – usterka | A |
|  | P0602 |  | Program PCM – usterka | A |
|  | P0604 |  | Pamięć RAM PCM – usterka | A |
|  | P0606 |  | Procesor PCM – usterka | A |
|  | P1782 |  | Interwencja zapłonu w połączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty zasilania ECM | A |

##### TERMINOLOGIA OBD-II

Ten dokument pokrywa wszystkie nowe standardy terminów OD-II oraz skrótowce

| OBD-II | poprzedni termin |
| --- | --- |
| KONTROLA SILNIKA | PCM (Moduł kontroli mechanizmu napędowego zębatego) | ECA ECM ECU SMEC |
|  | MIL (Lampka indykatora usterki) | CHECK ENGINE MAINTENANCE REQUIRED SERVICE ENGINE SOON POWER LOSS |
|  | VCM (Moduł kontroli pojazdu) | ECA ECM ECU SMEC PCM |
| CZUJNIKI | IAT (Temperatura powietrza wchodzącego) | ACT ATS MAT |
|  | ECT (Temperatura chłodziwa silnika) | ECT CTS THA |
|  | TP (Pozycja przepustnicy) | TPS |
|  | BARO (Ciśnienie barometryczne) | ALTITUDE APS |
|  | MAP (Ciśnienie absolutne przewodu rurowego) | MAP |
|  | MDP (Ciśnienie dyferencyjne przewodu rurowego) | VACUUM SENSOR |
|  | MAF (Przepływ powietrza w przewodzie rurowym) | AFC VAF AIRFLOW |
|  | KS (Czujnik uderzeniowy) | KNOCK SENSOR |
|  | O2S (Czujnik tlenu) | O2 EGO LAMBDA SENSOR |
|  | HO2S (Czujnik tlenu podgrzanego) | HEATED O2 HEGO |
|  | CKP (Pozycja wału korbowego) | CRANKSHAFT SENSOR |
|  | CMP (Pozycja wału rozrządczego) | CAM CID |
| AKTUATORY | IAC (Kontrola powietrza jałowego) | AIR BYPASS SOLENOID IAC |
|  | ISC (Kontrola prędkości jałowej) | IDLE SPEED AIR VALVE IDLE SPEED MOTOR ISC |
|  | ICM (Moduł kontroli zapłonu) | TFI IV HEI IGNITER |
|  | MC (Kontrola mieszanki) | M/C SOLENOID FBC |
|  | TCC (Sprzęgło konwertera momentu obrotowego) | TCC Lock-up Switch Lock-up Solenoid |

Informacje o kodach błędów kody SAE P1

## Pierwsza znak opisuje z jakimi elementami pojazdu związana jest usterka. Poszczególne litery oznaczają:

- P - układ napędowy,

- B - karoseria,

- C - układ jezdny,

- U - komunikacja sieciowa.

## Drugi znak związany jest z nazwą organizacji odpowiedzialnej za definicję kodu. Dla Stowarzyszenia Inżynierów Samochodowych (SAE), przeznaczono liczbę 0, natomiast dla indywidualnych producentów liczbę 1. Znak ten jest bardzo ważny, ponieważ przekazuje informację czy kod dotyczy wszystkich producentów (0) czy związany jest ze specyficzną konstrukcją pojazdu (1).

## Trzeci znak wskazuje podgrupę związaną z funkcjami samochodu:

- 0 - usterka układu elektrycznego,

- 1, 2 - usterka układ zasilania paliwem lub powietrzem,

- 3 - usterka związana ze zjawiskiem wypadania zapłonów,

- 4 - usterka związana z emisją spalin,

- 5 - usterka dotycząca sterowania prędkością obrotową biegu jałowego,

- 6 - usterka związana z układami wyjścia i wejścia centralnej jednostki sterującej,

- 7 - usterka związana z przekazywaniem momentu obrotowego,

- 8 - usterki dotyczące elementów pojazdu nie sterowanych elektrycznie.

## Kolejne znaki w kodzie oznaczają numer błędu wcześniej zdefiniowanej grupy i podgrupy elementów samochodu. Przykładowo kod P0308 oznacza:
P - usterka związana z układem napędowym,
0 - błąd określony przez normę SAE,
3 - usterka związana z układem zapłonowym,
08 - brak zapłonu w cylindrze numer 8.